Содержание

Основные сведения о проектной организации ________________________________________5

Лицензия института «Владимиргражданпроект»______________________________________ 6

Анкета главного архитектора проекта_______________________________________________ 9

СОСТАВ ПРОЕКТА	11

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ	12

ВВЕДЕНИЕ	13

1. ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	14

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.  КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	14

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	15

3.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса	15

3.2. Прогноз численности населения	19

3.3. Жилищное строительство	21

3.4. Социальная инфраструктура	24

3.5. Положения о территориальном планировании	28

3.5.1. Основные направления территориального развития города	28

3.5.2. Функциональное зонирование	29

3.5.3. Территориально-планировочная организация	33

3.5.4. Центр и подцентры	35

3.5.5. Система мероприятий по охране и использованию  объектов 
культурного наследия	36

3.5.6. Туризм и рекреация	43

3.5.7. Производственные и коммунально-складские территории	45

3.6. Транспортная инфраструктура	45

3.6.1. Внешний транспорт	45

3.6.2. Внутригородской транспорт	46

3.7. Озелененные территории	50

3.8. Инженерная инфраструктура	53

3.8.1. Водоснабжение	53

3.8.2. Бытовая канализация	60

3.8.3. Дождевая канализация	64

3.8.4. Теплоснабжение	67

3.8.5. Газоснабжение	67

3.8.6.Электроснабжение	68

3.8.7. Средства связи	69

3.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории	70

3.9. Охрана окружающей среды.  Основные природоохранные мероприятия	72

3.9.1. Воздушный бассейн	73

3.9.2. Поверхностные и подземные воды	73

3.9.3. Защита почвы и растительности	74

3.9.4. Организация санитарно-защитных зон	75

3.9.5. Прогноз состояния окружающей среды	76

4. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА	77

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	78

5.1. Экономическая база	78

5.2. Население	79

5.3. Жилищное строительство	79

5.4. Социальная инфраструктура	80

5.5. Территориально-планировочные решения	80

5.6. Озелененные территории	81

5.7. Транспортная инфраструктура	81

5.8. Инженерная инфраструктура	81

5.8.1. Водоснабжение	81

5.8.2. Бытовая канализация	82

5.8.3. Дождевая канализация	82

5.8.4. Теплоснабжение	82

5.8.5. Газоснабжение	82

5.8.6.Электроснабжение	83

5.8.7. Средства связи	83

5.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории	83

5.9. Мероприятия по охране окружающей среды	84

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	85

7. ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	89

Корректировка генерального плана г. Покров выполнена авторским коллективом специалистов Мастерской градостроительства, М-5 и сектора  экологии  института «Владимиргражданпроект» в следующем составе:

| Архитектурно-планировочные решения | ГАП, архитектор П.Р. Тихомиров |
| --- | --- |
| Экономические расчеты и обоснования | начальник группы М.В. Евдокимова |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер Е.С. Васильева |
| Водоснабжение и канализация | начальник группы Н.Н. Сафонов, инженер Ю.К. Демакова |
| Теплоснабжение и газоснабжение | ГИП П.Н. Скосырев, инженер Е.Ю. Платонова |
| Электроснабжение и средства связи | начальник группы Н.А. Чавкина |
| Природные условия, экологические проблемы, санитарная очистка, отходы, основные природоохранные мероприятия | начальник сектора ООС С.Ф. Юничева; ведущий инженер А.П. Ладыгина |
| Озелененные территории | ГИП Г.Г. Мехедова |
| Графическое оформление проекта | ГАП, архитектор П.Р. Тихомиров |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план состоит из 2-х томов 
Пояснительной записки и графических материалов – схем генерального плана города.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положения о территориальном планировании.

Том 2.    Обоснование проекта генерального плана. Проектные решения.

Б. Графические материалы

(схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Кол-во листов | Иллюстр. материалы | __ДСП_ секретно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные материалы |  |
| 1-3 | Генеральный план (основной чертеж) | 1:5000 | 3 | 1 | ДСП |
| 4-6 | Схема зонирования территории | 1:5000 | 3 |  | ДСП |
| 7-9 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:5000 | 3 |  | ДСП |
| 10-12 | Схема систем водоснабжения, бытовой и дождевой канализации | 1:5000 | 3 |  | ДСП |
| 13-15 | Схема теплоснабжения и газоснабжения | 1:5000 | 3 |  | ДСП |
| 16-18 | Схема электроснабжения и средств связи | 1:5000 | 3 |  | ДСП |
| 2. Обосновывающие материалы |  |
| 19-21 | План современного использования (опорный план) и схема комплексной оценки территории | 1:5000 | 3 | 1 | ДСП |
| 22 | Схема анализа комплексного развития территории (анализ реализации предыдущего генплана) | 1:10000 | 1 |  | ДСП |
| 23 | Схема территориального развития (концепция) | 1:10000 | 1 |  | ДСП |
| 24-26 | Схема благоустройства и инженерной подготовки территории | 1:5000 | 3 |  | ДСП |
| 27 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:10000 | 1 |  | ДСП |

# ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

# ВВЕДЕНИЕ

Корректировка Генерального плана с разработкой схемы зонирования территории г. Покров Владимирской области выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом  №05.07 от 15.06.2007, заключенным между Администрацией города Покров Петушинского района Владимирской области и институтом ГУП «Владимиргражданпроект», на основании Градостроительного Кодекса РФ № 191-ФЗ, Федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), СНиП 2.07.01-89* - «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», и областных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Постановлением Губернатора от 06.05.2006   № 344.

Предыдущий генеральный план г. Покров был разработан институтом «Владимиргражданпроект» в 1985 г (ГАП Голубев С.Г.).

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Генеральный план города является документом территориального планирования и определяет назначение территорий городского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Генеральный план городского поселения является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории города Покров на расчетный срок до 2030 года (с первой очередью строительства до 2020 г.), а также варианты территориального развития на 30-40 лет (градостроительный прогноз).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города, а также Проектов планировки территорий.

Проект корректировки генерального плана разработан на основе топографических планшетов М1:2000, выполненных силами ООО «ВерхневолжТИСИЗ» Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в 1982-83 г.г., а также картографического плана прилегающих к городу территорий в М1:10000, выполненного в 1989 году. Система координат местная. Система высот Балтийская.

Использованы также следующие материалы:

- Схема территориального планирования Петушинского муниципального района, «Владимиргражданпроект», 2007 г;

- Генеральный план города Покров Петушинского района, «Владимиргражданпроект»,   1985 г.

- Проект охранных зон города Покров, «Владимиргражданпроект», 1985 г;

- Программа комплексной реконструкции районов исторической застройки в городах и поселках Владимирской области. Город Покров, «Владимиргражданпроект», 1992 г.

После утверждения Генерального плана необходимо принять План его реализации и разработать Проекты планировки площадок первоочередного освоения и площадок нового строительства на свободных территориях г. Покров.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование город Покров (городское поселение) расположено в западной части Петушинского района на расстоянии 15 км от районного центра и 82 км от города Владимира, на пересечении автотранспортных магистралей федерального значения М7 «Волга»  и регионального (межмуниципального) значения «Покров – Новоселово – Киржач» IV категории. Город Покров занимает выгодное транспортно-географическое положение. Находится практически на границе Московской и Владимирской областей.

- Вдоль южной границы города проходит железнодорожная магистраль «Москва – Н. Новгород» (3,8 км от центра города). Здесь же находится железнодорожная станция 
«г.Покров».

- Две основных планировочных оси: искусственная – исторически сложившийся сухопутный тракт Москва – Нижний Новгород; естественная – река Шитка.

- По территории города проходит автомобильная магистраль федерального значения М7 «Волга», разрезая город на две части, северную и южную.

Границы Муниципального образования «Город Покров» совпадают с границами населенного пункта г. Покров.

Городское поселение граничит с севера, запада, юга и востока с Муниципальным образованием «Нагорное» и в восточной части с Муниципальным образованием «Поселок Вольгинский» вдоль русла р. Вольга.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Поселение на месте город Покров возникло в XVI веке как монастырское село близ монастыря Антониева пустынь. Первое упоминание о монастыре относится к 1506 году из писцовых книг Переславль-Залесского уезда. Село располагалось в живописном природном ландшафте среди озер Черное, Белое, Введенское, окруженных лесными массивами.

Расположение  города на полпути от Москвы до Владимира обусловило развитие подмонастырской слободки как торгового, перевалочного центра. В 1690 году монастырь Антониева пустынь прекращает свое существование и переносится из бойкого суетного населенного пункта на уединенный остров озера Введенское, что дало начало основанию Введенской островной пустыни. Оставшаяся деревянная церковь монастыря превращена в приходскую, а слобода преобразована в село Покров (Покровское).

Исследовать историю развития города начали при правлении Екатерины II. В1768 году академик Паллас проводил географо-этнографическую экспедицию, в маршрут которой входил Покров.

Указом Екатерины II в марте 1778 года государственному селу Покров присвоен статус уездного города, а в декабре 1778 года императрицей утвержден регулярный план города. После крупного пожара 1808 года город Покров стал застраиваться в соответствии проектным откорректированным генеральнымо планом 1790 года.

В конце XVIII века в Покрове была построена Городская пересыльная тюрьма, принимавшая этапных узников.

В начале XIX века была организована археографическая экспедиция по России (1828-1834 годы) под руководством академика П. М. Строева. В середине XIX века военными ведомствами проводились экспедиции по изучению топографии губернии. В 1836 году был построен Троицкий собор, располагающийся на самых высоких отметках и ставший архитектурно-пространственной доминантой которая раскрывалась с внешних подъездов из Москвы, Владимира, Киржача.

На рубеже XIX и XX веков г. Покров является административным центром большого уезда, в который входили города Киржач и Орехово-Зуево, множество сел – вотчин известных государственных деятелей и военачальников (Прозоровских, Голициных, Воронцовых, в селе Ундол располагаглось имение А. В. Суворова). В Покровском уезде в селе Никольское была одна из крупнейших в России ткацкая мануфактура Морозовых. По основным экономическим показателям Покровский уезд был одним из самых развитых в России (вторым после Шуйского уезда).

Н.Н. Ушаков в историко-археологическом описании городов в 1913 г. отмечал о г. Покрове: «в городе нет крупной промышленности. Созданный только в административных целях, заняв место уездного города по своему наиболее центральному положению…, Покров и в настоящее время является только административным центром уезда. Отнимите у него эти особенности и в Покрове едва ли останутся признаки городской жизни».

До 1929 года г. Покров входил в состав Орехово-Зуевского уезда Московской губернии, затем в образованный Петушинский район Орехово-Зуевского округа Московской области. В 1944 году была образована Владимирская область и Петушинский район вошел в состав Владимирской области.

С 1990 года г. Покров включен в федеральный список исторических городов России. На данный момент в реестре охраняемых и выявленных памятников истории и культуры числится 47 объектов культурного наследия, находящихся в границах муниципального образования (включая Ансамбль Введенского монастыря, Покровскую церковь с колокольней и Троицкий собор).

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

## 3.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса

В июне 2003 года была утверждена Стратегия развития муниципального образования город Покров на 2003-2012г.г.

Главной стратегической целью развития города является использование его выгодного экономико-географического положения на трассе «Золотого Кольца», развитие сферы туризма и туристской инфраструктуры, пополнения на этой основе городского бюджета и решение вопросов социального развития, повышение уровня и улучшение качества жизни горожан.

В рамках стратегической цели развития города вырисовываются составляющие задачи:

- повышение налоговых поступлений в бюджет от туризма и связанных с ним предприятий сферы обслуживания и малого бизнеса (так как в основном все налоговые поступления от малых предприятий по закону Владимирской области идут непосредственно в местные бюджеты);

- строительство и развитие в Покрове сервисного и инфраструктурного комплекса;

- реконструкция городского центра и восстановление исторического своеобразия города;

- формирование нового имиджа города как опорного туристического пункта на границе двух областей – Владимирской и Московской;

- использование изменившегося потенциала города для привлечения других предприятий, офисов, производств;

- повышение занятости населения, создание новых рабочих мест для молодежи и создание возможностей для трудоустройства пенсионеров;

- общее благоустройство города;

- развитие сферы культуры, поддержка развития искусств, возрождения народных ремесел;

- активизация краеведческого направления в школьном образовании, стимулирование по реализации научного потенциала города;

- объединение городского сообщества на решение вопросов стратегического планирования.

Промышленность

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике города сохранится за промышленным производством. Основными направлениями промышленной политики города должны стать:

- создание площадей для развития новых предприятий;

- создание условий для проведения технического перевооружения производств и внедрения новых технологий;

- активизация муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории города;

- содействие в представлении промышленной продукции товаропроизводителей города на различных выставках-ярмарках в целях продвижения на отечественный и внешний рынок;

- усиление мотивации и повышения качества и конкурентоспособности продукции, в том числе через проведение конкурсов среди предприятий и др.

Ожидается рост объемов производства в пищевой промышленности. Пищевая промышленность – одна из самых динамично развивающихся отраслей. Постоянно растущий потребительский спрос стимулирует устойчивый приток инвестиций в эту отрасль. Отрасль предусматривается развивать в значительной мере за счет создания новых предприятий, цехов и т.д., способных удовлетворить потребность населения города в широком ассортименте продукции.

Кондитерская фабрика ООО «Крафт Фудс Рус» в течение ближайших пяти лет планирует наращивать объемы производства с 60 до 80 тысяч тонн шоколада в год. Количество рабочих мест на фабрике увеличится до 1500 человек. Планируется строительство 200 тыс.кв.м производственно-складских помещений.

Предприятия машиностроения и металлообработки прогнозируют сохранение достигнутых положительных показателей и дальнейшее умеренное наращивание объемов производства. Ожидается рост в электротехнической промышленности, что связано с предполагаемым увеличением спроса на кабельно-проводниковую продукцию, магниты и магнитные системы, различные типы генераторов и электродвигателей широкого диапазона. На предприятиях подотрасли продолжится техническое перевооружение, реконструкция производственных площадей, что позволит значительно повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции за счет снижения себестоимости и повышения качества изделий.

На металлообрабатывающем предприятии ООО Завод «Промэнерго» в настоящее время завершил строительство нового кузнечно-прессового цеха.

В настоящее время продолжаются тенденции спада экономики, которые сформировались в 2008 году под влиянием мирового экономического кризиса и продлятся в ближайшее время. Многое будет зависеть от эффективности принимаемых антикризисных мер, как на правительственном уровне, так на уровне региона. В этих условиях приобретает особую значимость работа по привлечению инвестиций для создания новых производств и своевременному завершению строительству строительства начатых объектов в сфере промышленности.

Строительный комплекс

В целях закрепления позитивных тенденций и создания благоприятных условий для дальнейшего экономического роста в строительном комплексе области, повышения эффективности деятельности предприятий и соответствующего увеличения налогооблагаемой базы, сохранения и развития кадрового потенциала, поиска эффективных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов Постановлением губернатора от 07.12.2007г. утверждена Стратегия развития строительного комплекса Владимирской области до 2015 г..

Результатом реализации Стратегии должно стать:

- рост объемов строительных работ на 8 - 10% в год;

- рост объема производства основных видов строительных материалов, изделий и конструкций в 1,4 - 1,8 раза к 2015 году;

- увеличение объема ввода жилья в 2,5 раза (реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»);

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

- повышение доступности ипотечного кредитования для населения области.

На территории Петушинского района имеются разведанные месторождения песка строительного и кирпичных суглинков. В 1,5 км южнее г.Покрова имеется месторождение песков строительных, участок «Глубоково», в 9 км севернее г.Покрова месторождение суглинков кирпичных Перновское (госрезерв).

Перспективы развития строительного комплекса будут зависеть от состояния экономики города. Развитие ипотечных схем финансирования строительства жилья на прогнозируемый период должно стать основным направлением развития в этой сфере.

Внешний транспорт

На перспективу объемы основных внешних перевозок возрастут в связи с развитием местного промышленного производства, соответственно возрастет и численность работающих в транспортных организациях.

Малое предпринимательство

Одной из «точек роста» экономики города должен стать малый и средний бизнес. Администрации города необходимо обратить внимание на стимулирование создания условий для развития малого бизнеса.

Приоритетом при выработке стратегической политики поддержки и развития малого предпринимательства должно быть создание условий для устойчивого развития предпринимательской инициативы населения, реализации способностей к самостоятельному труду в сфере малого предпринимательства.

Малый бизнес следует рассматривать не только как основу пополнения бюджетов всех уровней, но как возможность решения социальных вопросов: повышения занятости населения, увеличения доходов, что позволит пережить периоды задержки выплаты заработной платы и частично сгладить дифференциацию в доходах населения, формирования среднего класса, способствующего социально-политической стабильности общества и т.д. Кроме того, сопутствующими моментами развития предпринимательства являются участие населения в развитии инновационного движения, обеспечении насыщения рынка конкурентоспособными недорогими отечественными товарами и услугами, повышение чувства ответственности за результаты своей работы.

В области поддержки малого предпринимательства необходимо решение таких задач, как:

- Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка предпринимательства со стороны органов местной и областной власти.

- Совершенствование нормативно-правовой базы.

- Создание системы эффективного взаимодействия органов власти и субъектов предпринимательства.

- Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства:

- развитие системы инвестиционных фондов с привлечением как иностранных, так и отечественных инвесторов;

- развитие системы бюджетных фондов поддержки предпринимательства;

- развитие системы государственного и частного страхования малого предпринимательства.

- Оказание методической помощи частным предпринимателям:

- подготовка и переподготовка предпринимателей,

- помощь в создании бизнес-планов,

- консультирование по организационным и правовым вопросам,

- создание учебно-консультативного бизнес-центра для предпринимателей,

- информационное обеспечение деятельности через СМИ.

Из перспективных направлений развития малого предпринимательства можно отметить:

- развитие сферы бытовых и коммунальных услуг;

- развитие сферы туристских услуг;

- расширение производственной базы хранения, переработка и реализация сельхозпродукции с целью обеспечения жителей города местными продуктами питания и др.

В целом развитие этого отраслевого направления производственно-экономической базы города весьма перспективно, при этом может происходить постепенное перераспределение занятых из сферы промышленности в малый бизнес.

Туризм

Опыт многих стран говорит о том, что туризм является одной из немногих отраслей, которые повсеместно приносят значительный доход в местный бюджет и тем самым оказывают большое влияние на жизнедеятельность города.

Город Покров занимает ключевое положение по самой главной трассе «Золотого кольца России» – маршрута из Москвы во Владимир и Суздаль. Это не только самый известный туристический маршрут, но и самый посещаемый российскими и иностранными туристами. Поток туристов по этой трассе составлял в конце 1980-х годов (время наибольшего развития российского туризма) 11 млн. туристов и экскурсантов в год. В настоящее время он значительно уменьшился, но его потенциальная привлекательность и емкость, без сомнения, сохраняется и в перспективе может быть даже увеличена. Привлечение туристов и отдыхающих обеспечит значительное поступление дополнительных финансовых средств, увеличит товарооборот и платные услуги, частично решит проблему занятости городского населения.

Решением Покровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2004 № 210/26 утверждена Программа развития туризма в г.Покрове. Целью принятой Программы является становление индустрии туризма в качестве доходной отрасли экономики города.

Направление на развитие сферы туристического бизнеса определяется имеющимися преимуществами города:

- историческим и культурным наследием, наличием историко-культурных достопримечательностей;

- природной средой и выгодным географическим положением;

- развитой транспортной инфраструктурой (местоположением на автотрассе федерального значения).

Проектом предлагается осуществление ряда градостроительных мероприятий.

Первым по очередности и недорогим в организации для города станет такой объект туристской сферы, который можно назвать экспресс-центр по обслуживанию транзитных туристов. Его размещение необходимо предусмотреть ближе к центру города, он предназначен для стоянки туристских автобусов и легковых автомобилей. Именно наличие экспресс-центра позволяет сделать в Покрове остановку, получить комплекс услуг и информацию по городу. Через экспресс-центр гости города узнают о его достопримечательностях, начнут осмотр Покрова, посещение музея, смогут остановиться на короткий или более продолжительный отдых, совершат те или иные покупки. В составе экспресс-центра предусматривается помимо стоянок также информационное бюро, туалет, торговые точки, сувенирный киоск, телефоны.

Другим важным туристским объектом Покрова должен стать комплекс придорожного обслуживания. В составе такого комплекса должны быть: автостоянка для грузовых автомобилей, автостоянка для легковых автомобилей, заправки, гостевой дом на 20 мест
(10 номеров), буфет. Два подобных комплекса целесообразно разместить при въезде и выезде из Покрова. В настоящее время готовится проект для строительства гостиницы на 
20 мест с пищеблоком (при выезде из города в сторону Владимира).

Однако в перспективе главным туристским объектом Покрова станет многофункциональный комплекс “Постоялый двор” (ул. Ленина, 94). В его составе: гостиница, ресторан, кафе, торговля. Внутренний двор - благоустроенная площадка  для отдыха, автостоянка. Сейчас здание в полуразрушенном  состоянии, потребуются большие инвестиции для его реконструкции, но в стратегическом отношении очень актуальным является его восстановление как исторического памятника и возвращение первоначальной функции.

Таким образом, решая вопросы стратегического развития на основе развития туристического бизнеса, город одновременно с этим решает и свои экономические и социальные проблемы. В рамках предлагаемой стратегии находят место вопросы занятости и досуга молодежи путем создания новых рабочих мест и предприятий сервисной инфраструктуры (магазинов, кафе, учреждений службы быта и др.), решаются вопросы восстановления исторического центра и улучшения условий жизни. Туристский бизнес формирует единственный, пожалуй, на сегодняшний день возможный источник пополнения городского бюджета и одновременно закладывает основу дальнейшего притока инвестиций в городскую экономику, привлечения экономически активных субъектов для развития хозяйства города в дальнейшем. Ставя эти стратегические вопросы, Покров одновременно решает вопросы своего будущего развития и создает условия объединения городского сообщества на решении общих и единых для всех жителей города проблем.

## 3.2. Прогноз численности населения

В современной ситуации точный расчет перспективной численности населения в составе градостроительной документации на базе долгосрочных планов развития отраслей занятости невозможен, в связи с полным отсутствием этих документов и конъюнктурностью экономики.

Проектом рассмотрены два возможных варианта расчета численности населения.

Первый вариант рассчитан с учетом предполагаемых тенденций рождаемости, смертности и миграционного прироста, на основе прогноза предположительной численности населения Владимирской области до 2026 года, разработанного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области. Прогноз предусматривает постепенное уменьшение численности населения города, отражающее уже сложившиеся тенденции:

- сохраняющейся в перспективе отрицательный показатель естественного прироста;

- незначительный размер миграционного прироста.

По прогнозу численность населения города составит к 2026 году – 14,0 тыс.чел., а к 2030 году – 13,5 тыс.чел.

Сохранение сложившейся тенденции привело бы к крайне негативным последствиям – в отдаленной перспективе к фактическому вымиранию города, что допустить невозможно.

Генеральным планом предлагается второй вариант, связанный с ростом рождаемости, снижением смертности, и значительным увеличением миграционного притока.

С 19 февраля 2007 года вступило в силу Постановление губернатора Владимирской области «О Концепции демографической политики во Владимирской области», в целях принятия дополнительных мер, направленных на исправление демографической ситуации с использованием всех резервов и возможностей управленческого, научного и финансового характера.

Основной целью Концепции является разработка мер по стабилизации численности населения области и формированию предпосылок к последующему демографическому росту.

Среди основных направлений демографической политики во Владимирской области приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в решении проблем демографической динамики, но в условиях существенной естественной убыли населения миграционная политика может способствовать сокращению масштабов убыли населения, омоложению его возрастного состава.

В результате реализации Концепции ожидаются следующие результаты:

- прекращение убыли, стабилизация численности населения и создание условий для ее дальнейшего роста.

Ситуация в г.Покрове во многом будет зависеть от политики администрации города по активизации экономики и жизнедеятельности города, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, и с учетом миграционного прироста, который сейчас имеет положительную величину, к 2030 году численность населения города может составить 16,5 тыс.чел.

С учетом всех перечисленных выше предпосылок, проектная численность населения г.Покрова определилась на 2020 год (первую очередь) – 15,8 тыс.чел., на 2030 год (расчетный срок) – 16,5 тыс.чел.

В таблице №26 приводится предполагаемая возрастная структура населения г.Покрова.

Предположительная возрастная структура населения

Табл. №1

| Показатели | Исходный год | 2020г | 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел | % | тыс.чел | % | тыс.чел | % |
| Численность населения, всего: | 15,6 | 100 | 15,8 | 100 | 16,5 | 100 |
| в том числе: |
| моложе трудоспособного возраста | 2,38 | 15,2 | 2,53 | 16,0 | 2,72 | 16,5 |
| лица трудоспособного возраста | 9,51 | 61,0 | 9,20 | 58,2 | 9,24 | 56,0 |
| старше трудоспособного возраста | 3,71 | 23,8 | 4,07 | 25,8 | 4,54 | 27,5 |

В настоящее время общее число работающих в городе составляет 4,27 тыс.человек (50% трудоспособного населения). На 2030 год это количество может быть оценено в 
6,9 тыс.чел. (75% трудоспособного населения). С учетом наиболее вероятных тенденций изменения занятости по отдельным отраслям общая структура занятости может выглядеть следующим образом (Табл.№2).

Прогноз структуры занятости населения г.Покров

Табл. №2

| № п/п | Сферы деятельности | Количество занятых |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок 2030год |
|  |  | Тыс.чел | % | Тыс.чел | % |
| 1 | Промышленность и строительство | 2,40 | 15,4 | 3,0 | 18,2 |
| 2 | Транспорт и связь | 0,13 | 0,8 | 0,2 | 1,2 |
| 3 | Торговля и общественное питание | 0,3 | 1,9 | 1,0 | 6,0 |
| 4 | Здравоохранение, образование физкультура, культура | 1,01 | 6,5 | 1,4 | 8,5 |
| 5 | Прочие сферы деятельности (ЖКХ, кредитование, муниципальное управление) | 0,43 | 2,8 | 1,3 | 7,9 |
|  | ИТОГО: | 4,27 | 27,4 | 6,9 | 41,8 |

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике города не только за счет сокращения безработицы, но и за счет образования новых мест приложения труда, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов, в настоящий момент занятых на предприятиях Москвы, Владимира и ближайших районов Владимирской области.

## 3.3. Жилищное строительство

В настоящее время средняя жилищная обеспеченность в городе составляет
20,6 кв. м общей площади на 1 человека. На расчетный срок, с учетом возможных темпов нового строительства, а также структуры жилищного фонда по типам жилья принимается норма средней жилой обеспеченности 30 кв. м общей площади на человека.

В таблице №3 приводится укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий на расчетный срок проекта.

Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства

Табл. №3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | Тыс. чел. | 16,5 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | Кв.м общ.пл. на 1 чел. | 30 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | Тыс. кв. м общ. пл. | 495,0 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2005г.) | Тыс. кв. м общ. пл. | 323,8 |
| 5. | Убыль жилищного фонда | -,,- | 13,8 (4%) |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -,,- | 310,0 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего в том числе: -многоэтажная застройка -малоэтажная застройка | Тыс. кв. м общ. пл | 185,0 / 100% 97,0 / 52% 88,0 / 48% |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения города, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 16,5 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по городу составит 495,0 тыс.кв м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2030г.) 
310,0 тыс.кв.м (с учетом убыли жилищного фонда, связанного с ликвидацией ветхого фонда, приспособлением первых этажей жилых домов под соцкультбыт, переселением граждан из общежитий, объемами выборочной реконструкции в центральных кварталах).

Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве определилось исходя из планировочных соображений, территориальных возможностей, современных тенденций в строительстве и спросе.

В проекте предусматривается строительство трех типов жилья:

- многоэтажный секционный жилищный фонд 4-5 этажей, размещаемый на свободных территориях южной и северо-восточной площадках;

- малоэтажный жилищный фонд (2-3 этажа), предлагаемый к размещению на северо-восточной площадке;

- индивидуальная усадебная застройка – 1-2 этажные жилые дома с приусадебными участками по 10-12 соток, располагаемые на северо-восточной площадке, а также на юго-западе города.

Таким образом, проектом определилась следующая структура нового жилищного строительства на перспективу:

- секционные многоэтажные (4-5-этажные) дома – 52 %;

- малоэтажные (2-3-этажные) дома – 17%;

- индивидуальная усадебная застройка с земельными участками 10-12 соток – 31%.

При этом средняя норма заселения на человека составит в секционной застройке  от 25 кв.м общ.пл. на чел.; в индивидуальной застройке от 40 кв.м общ. пл. на чел.

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 5,5 до 9,0 тыс.кв.м общей площади в год.

При принятой структуре нового жилищного строительства и общем увеличении объема строительства, городу требуется на расчетный срок порядка 70-100 га территорий.

Оценка новых площадок возможного размещения жилой застройки г.Покров

Табл. №4

| Тип жилья | Тер-я площадок под застройку (га) | Плотность застройки (чел./га) | Общ.пл. (тыс. м2) | Норма жил. обесп. (м2) | Население (тыс.чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пл-ка «Юго-Запад», всего | 31га |  | 175,0 |  | 6,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок | 9га |  | 55,0 |  | 2,2 |
| Многоэтажная секционная (4-5 эт.) застройка | 9 | 250-280 | 55,0 | 23-25 | 2,2 |
| За расчетный срок | 22га |  | 120,0 |  | 4,7 |
| Многоэтажная секционная (4-5 эт.) застройка | 15 | 250-280 | 95,0 | 23-25 | 3,8 |
| Малоэтажная (2-3 эт) застройка | 7 | 80-180 | 25,0 | 25-28 | 0,9 |
| Пл-ка «Северо-восток», всего | 87га |  | 173,0 |  | 5,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок | 51 |  | 118,0 |  | 4,0 |
| Многоэтажная секционная (4-5 эт.) застройка | 7 | 250-280 | 42,0 | 23-25 | 1,7 |
| Малоэтажная (2-3 эт.) застройка | 9 | 80-180 | 32,0 | 25-28 | 1,2 |
| Индивидуальная усадебная застройка | 35 | 28-30 | 44,0 | 35-40 | 1,1 |
| За расчетный срок | 36 |  | 55,0 |  | 1,5 |
| Малоэтажная (2-3 эт.) застройка | 4 | 80-180 | 14,0 | 25-28 | 0,5 |
| Индивидуальная усадебная застройка | 32 | 28-30 | 41,0 | 35-40 | 1,0 |
| Прочие площадки, всего | 10га |  | 12,0 |  | 0,3 |
| Расчетный срок | 10га |  | 12,0 |  | 0,3 |
| Индивидуальная усадебная застройка | 10 | 28-30 | 12,0 | 35-40 | 0,3 |
| ИТОГО | 128га |  | 360,0 |  | 12,7 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок | 70 |  | 185,0 |  | 6,5 |
| За расчетный срок | 58 |  | 175,0 |  | 6,2 |

Проектом предлагается направление территориального развития города 
за пределами расчетного срока. Намеченные резервы дают возможность маневрирования на случай, если по различным причинам освоение той или иной намеченной территории будет задерживаться.

Динамика движения жилищного фонда на период расчетного срока (2030 г.)

Табл. №5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Существующий жилищный фонд, всего | Тыс.кв.м общ.пл | 323,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей |  | 216,9 |
|  | Малоэтажная застройка 2-3 этажа |  | 42,1 |
|  | Индивидуальная застройка 1-2 этажа |  | 64,8 |
| 2. | Население | тыс.чел | 15,6 |
|  | в т.ч. проживает: |  |  |
|  | в многоквартирной застройке |  | 13,4 |
|  | в индивидуальной застройке |  | 2,2 |
| 3. | Убыль жилищного фонда1) | Тыс.кв.м общ.пл | 13,8 |
| 4. | Сохраняемый жилищный фонд, всего | Тыс.кв.м общ.пл | 310,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей |  | 216,9 |
|  | Малоэтажная застройка 2-3 этажа |  | 35,2 |
|  | Индивидуальная застройка 1-2 этажа |  | 57,9 |
| 5. | Население | тыс. чел. | 10,0 |
| 6. | Новое строительство, всего | Тыс.кв.м общ.пл | 185,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей |  | 97,0 |
|  | Малоэтажная застройка 2-3 этажа |  | 32,0 |
|  | Индивидуальная застройка 1-2 этажа |  | 56,0 |
| 7. | Население | тыс. чел. | 6,5 |
| 8. | Всего жилищный фонд к концу расчетного срока, | Тыс.кв.м общ.пл | 495,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей |  | 313,9 |
|  | Малоэтажная застройка 2-3 этажа |  | 67,2 |
|  | Индивидуальная застройка 1-2 этажа |  | 113,9 |
| 9. | Население | тыс. чел. | 16,5 |

1) - общая убыль жилищного фонда составит 13,8 тыс.кв.м,

в том числе: 6,4 тыс.кв.м  – ветхий и аварийный жилищный фонд;

7,4 тыс кв.м  – убыль по реконструкции и модернизации;

## 3.4. Социальная инфраструктура

При прогнозировании перспективной сети обслуживания населения всю систему обслуживания можно разделить на две части по степени проникновения в них рыночных отношений:

1. Социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным. Это культурно-образовательная сфера и здоровье населения и связанный с ним комплекс физической физкультуры и спорта.

2. Виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

По характеру размещения и использования населением учреждения обслуживания делятся на три группы:

1. Предприятия повседневного обслуживания - обеспечивают ежедневный минимум услуг населению. Эти предприятия и учреждения должны быть максимально приближены к жилью, иметь четкую регламентацию по радиусам пешеходной доступности от 300 до 700 м (при одноэтажной застройке - 800 м). К ним относятся детские сады, школы, раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, торговля, предприятия бытового обслуживания и т.д.

2. Предприятия периодического обслуживания - формируют центры жилых районов и крупных жилых образований с радиусом пешеходной доступности 1000-1500 м. Учреждения этой группы имеют более высокий уровень обслуживания, как по качеству, так и по набору услуг (больницы, поликлиники, кинотеатры, бассейны, художественные школы, торговые комплексы районного значения и т.д.).

3. Предприятия эпизодического обслуживания - формируют общегородской центр и специализированные торговые и общественные зоны. Радиусы доступности до этих предприятий не имеют жесткой регламентации, не превышают 20-25 минутной транспортной доступности (театры, музеи, общегородские спорткомплексы, филармония и т.д.) и в современных условиях предполагают возможность посещения специализированных центров в соседних городах.

Во всех районах нового жилищного строительства необходимо размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилым строениям и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Строительство этих объектов: - детских учреждений, предприятий торговли, питания и бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и др., - может осуществляться за счет разных инвесторов и, в том числе, за счет муниципальных средств.

Необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию объектов повседневного спроса в районах существующей застройки. В перспективе, с ростом жилищной обеспеченности с 20,6 кв.м до 30 кв.м на жителя, численность населения, проживающего в этих районах, будет сокращаться, по сравнению с современным состоянием. Поэтому пропускная способность действующих объектов не только не достигнет расчетных по нормам объемов, но в некоторых случаях, например по детским учреждениям, будет их превышать.

Кроме того, предусматривается реконструкция и модернизация существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т.д.

Необходимо развитие сложившихся и формирование новых комплексов и общественных центров обслуживания районного и городского значения.

В таблице №31 представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89*. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания

Таблица №6

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей | Требуется по норме | Сущест-вующ. сохраняем | Новое строитель-ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 45-50 | 825 | 650 | 175 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 130-135 | 2220 | 1100 | 1120 |
| 3 | Внешкольные учреждения | Мест | 10% от числа школьников | 222 | 146 | 76 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Больница (город) | Коек | 11,5 | 190 | 100 | 90 |
| 5 | Поликлиника | Пос/см | 30,2 | 500 | 400 | 100 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Дома культуры, клубы | Мест | 80 | 1320 | 150 | 1170 |
| 7 | Кинотеатры | Мест | 25 | 410 | - | 410 |
| 8 | Библиотека | Тыс.ед.хр | 5 | 82,5 | 60,9 | 21,6 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Территория плоскостных спортивных сооружений | Га | 0,7 | 11,5 | 1,0 | 10,5 |
| 10 | Спортивные залы | Кв.м | 60 | 990 | 640 | 350 |
| 11 | Бассейны | Кв.м.з.в | 20 | 330 | - | 330 |
| Торговля и общественное питание |
| 11 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг.пл. | 280 | 4620 | 15307 | По радиусам доступности |
| 12 | Предприятия общественного питания | Пос.мест | 40 | 660 | 560 | 100 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 7 | 115 | н/д | 115 |
| 14 | Баня | Мест | 5 | 80 | - | 80 |
| 15 | Пожарное депо | Автомоб | 0,4-0,2 | 5 | 4 | 1 |
| 16 | Гостиница | мест | 6 | 100 | 20 | 80 |
| 17 | Фабрика-прачечная | Кг.с.б./см | 120 | 1980 | - | 1980 |
| 18 | Фабрика-химчистка | Кг.с.б/см | 11,4 | 188 | - | 188 |

###### Образование

Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в городе детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы практически удовлетворяют проектную потребность. Однако, учитывая неравномерность их размещения на территории города и намечаемое генпланом освоение новых жилых районов, потребуется дополнительное строительство этих учреждений с учетом радиусов доступности, порядка 175 мест в детских дошкольных учреждениях и 1120 мест в общеобразовательных школах. В новых микрорайонах возможно строительство небольших школ (возможно совмещенных начальных школ с детскими садами). При этом существующие учреждения в сложившейся части города могут быть использованы под другие социальные нужды.

###### Здравоохранение

Количество учреждений здравоохранения не полностью удовлетворяет потребность проектного населения МО «Покров». Генеральным планом намечается увеличение ёмкости учреждений здравоохранения.

Существующая больничная сеть (100 коек) обслуживает население города. Уровень обеспеченности – 55%. Дополнительная потребность в больничных койках по городу составит  90 коек.

Потребная емкость поликлинических учреждений города на перспективу определена проектом в 500 посещений / смену, в том числе новых 100 посещений / смену.

Размещение новых поликлиник предусматривается с учетом нормативных радиусов доступности.

###### Культура

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития города, реальную потребность его населения в этих учреждениях.

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и домов культуры города.

В настоящее время суммарная вместимость учреждений клубного типа в городе 
150 мест. Согласно СНиП 2.07.01-89* норматив клубных учреждений составляет 80 мест / 1000 жителей. Общая потребность на период до 2030 г. - 1320 мест. Дополнительно потребуется клубных учреждений порядка 1170 мест.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений и развлекательных центров, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки, казино, кегельбаны, специализированные спортклубы и т.д.

Библиотечный фонд городских массовых библиотек не соответствует нормативу. Дополнительно потребуется 21,6 тыс.ед.

Внешкольные учреждения (детские школы искусств, школы эстетического воспитания) нормируются, исходя из охвата 10% общего числа школьников, что составит 222 мест. В настоящее время в городе имеется внешкольных учреждений порядка 146 мест.

###### Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные 
залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.

Согласно СНиП 2.07.01-89* при нормативе 60 кв.м площади пола / 1000 жителей потребность в спортивных залах определяется в 990 кв.м. При современной емкости 
640 кв.м новое строительство должно составить 350 кв.м.

Потребность в плавательных бассейнах при нормативе 20 кв.м зеркала воды /1000 жителей составит 330 кв.м.

Необходимо реконструировать существующий стадион, а также активизировать строительство новых спортивных комплексов с требуемым набором спортивных площадок, теннисных кортов и т.д.

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями города.

###### Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов для населения и туристов предусмотрено преимущественно в общественномх центре. Мелкие объекты будут тяготеть к второстепенным общественным узлам города в локальных местах скопления населения.

###### Предприятия коммунального хозяйства

Потребность в гостиницах при нормативе 6 мест/1000 жителей составит 100 мест. Дополнительно потребуется 80 гостиничных мест.

В настоящее время в городе нет прачечных и химчисток. В дальнейшем потребность в этих учреждениях будет составлять соответственно 1980 и 188 кг сух.б/смену.

В соответствии с нормами НБП-101-95, на город с населением 16,5 тыс.чел необходимы пожарные депо общей емкостью 5 машин. Дополнительно предусматривается размещение 1 пожарной машины.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

## 3.5. Положения о территориальном планировании

### 3.5.1. Основные направления территориального развития города

Основными направлениями территориального развития города являются:

- Четкое зонирование территории.

- Основное развитие селитебных территорий в северо-западном и восточном направлении на свободных территориях.

- Основное развитие промышленных и коммунально-складских зон в северном  направлении, в пределах новых территорий.

- Формирование системы жилых улиц с выходом на главную магистраль – ул. Ленина.

- Вынос жилья из санитарно-защитных зон на предлагаемые проектом территории.

- Формирование системы центров административного и культурно-бытового обслуживания в жилых районах на основе уже сложившегося и проектируемого нового подцентра для южного района.

- Благоустройство берегов реки Шитка и существующих зеленых насаждений общего пользования в городе; создание рекреационных зон для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

- Сохранение силуэта и восстановление целостной исторической среды, эффективное использование её социально-культурного потенциала и создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности в районе исторической застройки.

При разработке генплана по инициативе заказчика были даны предложения по изменению отдельных участков границы городского поселения.

### 3.5.2. Функциональное зонирование

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при разработке документов территориального планирования поселений и об их застройке разрабатываются схемы зонирования территорий и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений - нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие использование и изменение объектов недвижимости. Схема зонирования территории поселения выполняется для документа, устанавливающего состав, содержание и границы действия зональных требований к регламентации градостроительной деятельности.

В данной работе схема градостроительного зонирования выполнена в составе генерального плана и на его основе. На чертеже отражено предварительное решение зонирования территории города с установлением основных зональных требований к осуществлению градостроительной деятельности. При этом зонирование производилось по следующим видам:

- функциональному назначению территории;

- поддержанию качества природных ресурсов комплексов природной среды и объектов культурного наследия.

Виды зон по функциональному назначению

Жилые зоны:

- Зона индивидуальной усадебной жилой застройки;

- Зона малоэтажной жилой застройки 2-3 этажа;

- Зона среднеэтажной жилой застройки 4-5 этажей;

- Зона развития жилой застройки на перспективу.

Зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Зона малоэтажной смешанной жилой застройки выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 3 этажей, с минимальным разрешенным набором услуг местного значения.

Зона среднеэтажной  жилой застройки выделена для формирования жилых районов средней плотности с размещением многоквартирных домов этажностью 4-5 этажей, допускается ограниченный спектр услуг местного значения, коммунальные предприятия, площадки для отдыха, игр, спортивные площадки, скверы.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Общественно-деловые зоны:

- Зона обслуживания и деловой активности городского центра;

- Зона обслуживания и деловой активности местного значения;

- Зона рынков;

- Зона учреждений здравоохранения;

- Зона образовательных сооружений;

- Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений;

- Зона объектов религиозного назначения.

Зона обслуживания и деловой активности выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов общегородского и местного значения. К застройке в данной зоне предъявляются дополнительные требования и ограничения по условиям охраны памятников истории и культуры. Виды использования памятников истории культуры, а также параметры и характеристики их изменений определяются  в индивидуальном порядке уполномоченными органами в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.

Зона рынка выделена для обеспечения правовых условий формирования, строительства и использования объектов преимущественно торгового назначения и коммунального обслуживания общегородского значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении товаров и продуктов питания повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственно-коммунальные и транспортные зоны:

- промышленные и коммунально-складские территории;

- территория гаражей и предприятий по обслуживанию транспортных средств;

- территории инженерно-транспортной инфрастуктуры.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

##### Зоны специального назначения

- зона водозаборных сооружений;

- зона очистных сооружений;

- зона кладбищ, полигон твердых бытовых отходов;

- зона режимных объектов ограниченного доступа.

Зона водозаборных сооружений выделена для обеспечения правовых условий использования источниками водоснабжения, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения. Зона очистных сооружений выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений, связанных только с их эксплуатацией. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами,  и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

##### Природно-рекреационные зоны, зоны сельскохозяйственного назначения:

- Зона озелененных территорий общего пользования (скверы, бульвары);

- Зона рекреационно-ландшафтных территорий, лесного фонда;

- Зона коллективных садов и огородов;

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых  городскими лесами, скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также в границах иных территорий используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В границу муниципального образования и населенного пункта г. Покров попадают защитные леса (I-III зон округа санитарной охраны курортов, лесопарковые части зеленых зон, запретные полосы вдоль рек, запретные полосы вдоль дорог).

Исходя из вышеизложенного рекомендуется перевод земель лесного фонда, входящих в границу г. Покров в категорию городских лесов

Виды зон по поддержанию градостроительными средствами 
качества природных ресурсов и объектов культурного наследия

##### Водоохранные зоны

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах водоохранной зоны устанавливаются с учётом следующих требований:

- Запрещается использование сточных вод для удобрения почв;

- Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Запрещается осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- Допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды;

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

##### Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 №52-Ф3, вокруг объектов и производств, являющихся источником воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами). По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждён результатами натурных обследований и измерений.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. А также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные площадки, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

##### Зоны территорий шумового дискомфорта

В настоящее время проблема снижения внешних городских шумов весьма актуальна, так как постоянно возрастают уровни источников шума и ареалы шумового воздействия. Гигиеническими исследованиями  установлено, что высокие уровни городских шумов мешают нормальному отдыху, трудовой деятельности людей и являются причиной многих заболеваний. В зонах шумового дискомфорта должны проводиться измерения и гигиеническая оценка шума, а также профилактические мероприятия.

##### Зоны охраны объектов культурного наследия

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия.

Особые условия использования территорий и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учётом следующих требований:

- Запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использование отдельных строительных материалов, применение цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограниченное размещение рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, навесов и т.д.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- Обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- Благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- Иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

В зависимости от режима ограничений, зоны регулирования застройки имеют несколько градаций:

Зона регулирования застройки до высоты 5-7 метров

Зона регулирования застройки до высоты 10 метров

Зона регулирования застройки до высоты 15 метров

Зона регулирования застройки до высоты 30 метров

Зона регулирования застройки до высоты 30 метров принята для отдельных архитектурных доминант в новых районах.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается с учётом следующих требований:

- Ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объекта капитального строительства и их частей, использование отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использование отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- Сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

- Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности  объекта культурного наследия,  в том числе запрет или ограниченное размещение рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, навесов и т.д.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- Иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

##### Зона охраняемого природного ландшафта

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливается с учётом следующих требований:

- Запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия;

- Обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

- Сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

- Сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- Иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Схема является предварительной основой для разработки правил землепользования и застройки.

### 3.5.3. Территориально-планировочная организация

При разработке функционально-планировочной структуры города Покров были учтены особенности природных условий,  рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси.

В городе сложились южный промрайон, а также два жилых района, составляющих основной массив застройки. Кроме того, на некотором удалении от основной застройки расположен северо-западный жилой микрорайон «пос. Введенский» вблизи действующего Введенского монастыря.

Центральный жилой район

Система жилых улиц запроектирована с учетом  удобной связи между историческим центром и всеми планировочными элементами города. В основу положена линейная планировка вдоль исторически сложившейся планировочной оси (ул. Ленина), которая является участком федеральной автомобильной дороги М7 «Волга», а также оси вдоль р. Шитка и автомобильных дорог на Киржач (ул. К. Либкнехта) и на станцию «Покров» (ул. Герасимова – ул. Ф. Штольверка).

В целях сохранения исторического облика центральной части города, предусмотрена комплексная реконструкция кварталов в границах регулярного плана с реставрацией памятников истории и культуры, восстановлением Троицкого собора с колокольней, организацией их охранных зон, зон регулирования застройки и охраняемого природного ландшафта.

В структуре генерального плана сохраняется главенствующая роль исторического ядра в планировке и застройке города.  Благодаря господствующим отметкам рельефа, здесь сформировалась главная площадь города. Планируется восстановить памятник градостроительства и архитектуры Троицкий собор (1831 г.) для первоначального использования, реконструировать Дом Чебуровых (1815 г., памятник градостроительства и архитектуры) с приспособлением его под музей, благоустроить главную площадь городской сквер. С восточной стороны к главной площади примыкает сохраняемый историко-градостроительный комплекс кварталов вдоль ул. Ленина с памятниками архитектуры и характерной рядовой застройкой XVIII – XIX веков, приспосабливаемыми под торгово-бытовое обслуживание населения и туристов.

В юго-западной части центрального района предлагается сформировать четкую систему улиц: формирование квартала индивидуальной жилой застройки севернее ул. Пролетарская с продолжением створа ул. Быкова с выносом АТП ООО «Владимирская управляющая компания 33» и электроцеха МУП ЖКУ; завершение квартала индивидуальной и частично 2-3-этажной жилой застройки по ул. Октябрьской - ул. Малая Поляна – ул. Пролетарской; южнее ул. Пролетарской и западнее Больничного проезда организация нового квартала 5-этажной жилой застройки с включением 7-9-этажных зданий для создания пространственных акцентов и строительством нового детского сада на 125 мест и общеобразовательной школы на 
660 мест с бассейном.

Ввиду несоблюдения санитарно-защитной зоны по отношению к МОУ «Начальная общеобразовательная школа г. Покров» и индивидуальной жилой застройке Генеральным планом предлагается вывод  ФГУ «Тюрьма №1» из центра города в промзону и строительство на этой территории гостинично-музейного комплекса с восстановлением церкви Иоанна Богослова (XIX в.) и Тюремного замка (1780 г.). Также предложен вывод ООО «Ранова - Покровская» (пищекомбинат) из центра города и промышленных площадок по ул. III Интернационала на северо-западе города.

Северный жилой район

В северном районе предлагается упорядочить кварталы жилой застройки, завершить кварталы 5-ти этажной жилой застройки ограниченные ул. Ленина – Больничный проезд – ул. III Интернационала, а также вывод в южный промышленный район нескольких промпредприятий. Предполагается расширение территорий школы и детского сада по ул. III Интернационала, реконструкция существующего стадиона и создание связи с центральной частью города.

Северо-восточный жилой район

В северо-восточной части территории города располагается участок, отведенный под новое жилое строительство. Здесь планируются кварталы индивидуальной жилой застройки, 2-3-этажной и 4-5-этажной жилой застройки с формированием общественного подцентра для обслуживания населения. Предполагается строительство общеобразовательной школы на 325 мест и детского сада на 100 мест.

Северо-западный жилой район

В северо-западной части находится жилой микрорайон «Пос. Введенский», входящий в состав города Покров. Здесь сохраняется Введенский монастырь и планируется рекреационная зона для развития туризма и массового отдыха. Также необходим вывод индивидуальной жилой застройки из прибрежной полосы оз. Введенский.

Территориально-планировочная организация территорий города предусматривает:

- вывод из водоохранной зоны р. Шитка гаражей и, по возможности, котельной;

- для исключения транзитного движения грузового траспорта для обслуживания промышленной зоны среди жилой застройки генеральным планом намечен створ грузовой магистрали по южной границе центрального района с примыканием к федеральной трассе М7 «Волга»;

- с ростом уровня автомобилизации населения обостряется необходимость вывода транзитного легкового и грузового транспорта, проходящего по федеральной автодороге М7 «Волга», за пределы территории города. Рассмотрено предпроектные предложения обходной трассы (4 варианта), выполненные институтом «Автодорпроект». Генеральным планом рекомендуется обход в южной части муниципального образования на неиспользуемых территориях и со сносом отдельных зданий в промышленной зоне и нескольких жилых домов в д. Ст. Перепечино. На пересечениях обходной трассы с магистральной улицей общегородского значения (ул. Ф. Штольверка) и магистральной дорогой на д. Глубоково – Городищи предложено строительство двух путепроводов без организации въездов (съездов) на федеральную автомагистраль;

- по южной стороне предлагаемой федеральной объездной дороги на перспективу возможна организация рекреационной зоны у искусственных водоемов бывших песчаных карьеров, а также строительство торговых объектов, которые могут обслуживать постоянное население г. Покров, д. Глубоково и п. Метенинский, а также растущее временное население в садовых товариществах.

Также предусмотрен резерв территории под развитие промышленной зоны в южной части города.

По инициативе администрации г. Покров проектом предлагается включить в границу муниципального образования:

- территорию новых очистных сооружений в районе д. Марочково, включая трассы напорного коллектора до существующей границы и канала для сброса очищенных вод от очистных сооружений до р. Вольга;

- территорию городской свалки твердых бытовых отходов с подъездной дорогой;

- территорию городского кладбища и резерв под его развитие с подъездной дорогой.

На последующих стадиях проектирования особое внимание следует обратить на вновь формируемый южный фасад застойки города.

### 3.5.4. Центр и подцентры

Городской центр, расположенный на центральной магистральной улице, является ядром общественной жизни населения города и состоит из исторически сложившейся зоны (главной площади) и прилегающих кварталов исторической застройки с общественно-деловой функцией. Ведущая роль в архитектурно-пространственной композиции центра города должна отводиться Троицкому собору и Ансамблю Покровской церкви (центр и подцентр). Проектом предлагается благоустройство территории исторической части, восстановление утраченного Троицкого собора, а также исторического облика фасадов рядовой застройки по ул. Ленина. Учтено строительство культурно-досугового центра (конференц-зал на 100 мест, кинотеатр на 200 мест, детское кафе на 20 мест, тренажерный зал, косметический кабинет). Организация главной площади с городским сквером предполагается по ул. Ленина вблизи Троицкого собора.

Кроме общественного центра предусматривается организация общественных узлов в Северо-восточном районе (торговый центр с объектами обслуживания) и в юго-западной части Центрального района (объекты обслуживания в первых этажах жилых секционных домов). В каждом вновь проектируемом микрорайоне предполагаются детские общеобразовательные учреждения и объекты торговли и бытового обслуживания.

Для создания целостной системы озеленения предусматривается:

- расчистка русла р. Шитка, укрепление ее берегов и поэтапная организация водно-зеленого пояса рекреационных зон от юго-восточных кварталов индивидуальной застройки до северной части города с примыканием к лесопарку и выходом к озеру Черное;

- организация бульваров вдоль ул. Ленина и в проектируемом створе южнее ул. Октябрьская до полосы санитарно-защитного озеленения вдоль грузовой магистрали.

### 3.5.5. Система мероприятий по охране и использованию 
объектов культурного наследия

Город Покров включен в список исторических населенных мест России и Владимирской области (постановление Минкультуры №12 от 19.02.90, Госстроя №3 от 28.02.90, Президиума ЦС ВООПИиК №12 от 16.02.90, приложение к постановлению Главы администрации области №84 от 16.03.92 г.).

По Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 25 июня 2002 г. (Глава XII, статья 59, п.1 
№ 73-Ф-3) историческим поселением является городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.

В историческом поселении государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты.

Для сохранения и использования объектов культурного наследия для г. Покров ранее были разработаны:

- Раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта Генерального плана», выполненный институтом «Владимиргражданпроект» в 1985 году;

- «Проект охранных зон историко-культурного наследия зон регулирования застройки, охраны ландшафта и зон культурного слоя г Покров», выполненный институтом «Владимиргражданпроект» в 1985 году;

- Целевая территориальная программа «Земля Владимирская в Золотом кольце России», «Владимиргражданпроект», 1998г. (одобренная постановлением Губернатора Владимирской области № 882 от 14.12.1998г).

В разделе  «Охрана историко-культурного наследия» на основном чертеже Генерального плана были нанесены границы исторического ядра города.

Это участок территории города, в котором сосредоточена преобладающая часть памятников истории, архитектуры, зданий, характеризующих исторический облик застройки, сохранились следы утраченных компонентов городской среды и представляют композиционно-целостный архитектурно-планировочный фрагмент застройки – историческое ядро города – шесть кварталов, относящихся к самому раннему периоду застройки.

Границы исторического ядра: с востока ограничено р. Шиткой; с юга – северной стороной ул. Октябрьской; с запада – Больничным проездом; с севера – южной стороной ул. Советской, а также дома №№40, 42, 44 по северной стороне ул. Советской.

Список охраняемых государством и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Покров представлен в таблице №7.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории г. Покров

( охраняемые государством и выявленные), (по состоянию на 26.11.2009г)

Табл. № 7

| № | Наименование памятника | Адрес и местонахождение | Категория историко-культурного значения | Датировка | Вид объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ансамбль Введенского монастыря (XIX в.): |
| 1 | Введенский собор | г. Покров, пос. Введенский | Регионального значения | 1894 г. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 2 | Никольская церковь | г. Покров, пос. Введенский | Регионального значения | 1885 г. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 3 | Настоятельский корпус | г. Покров, пос. Введенский | Регионального значения | XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 4 | Келейный корпус | г. Покров, пос. Введенский | Регионального значения | XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| Ансамбль Покровской церкви: |
| 5 | Покровская церковь | г. Покров, ул. Герасимова | Регионального значения | кон. XVIII в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 8 | Сторожка Покровской церкви | г. Покров, ул. Герасимова | Выявленный объект | кон. XVIII в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 9 | Крещальня Покровской церкви | г. Покров, ул. Герасимова | Выявленный объект | кон. XVIII в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 10 | Ограда с воротами Покровской церкви | г. Покров, ул. Герасимова | Выявленный объект | кон. XVIII в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 11 | Дом, в котором в 1915-1918 гг. жил комсомольский поэт, участник гражданской войны Фейгин Г.Г. (1901-1921 гг.) | г. Покров, ул. III Интернационала, 18 | Регионального значения |  | Памятник истории |
| 12 | Здание, в котором в 1941-1945 гг. находился военный госпиталь | г. Покров, ул. III Интернационала, 26 | Выявленный объект |  | Памятник истории |
| 13 | Дом, в котором жил разведчик Кольцов В.Д. (1908-1942гг.) | г. Покров, ул. III Интернационала, 44 | Регионального значения | XIX в. | Памятник истории |
| 14 | Здание больницы, в котором во время гражданской войны размещался гопиталь, а в 1941-1945 гг. - эвакогоспиталь | г. Покров, ул. III Интернационала, 48 | Регионального значения | кон. XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 15 | Здание мужской гимназии, в которой учился Фейгин Г.Г. и работал друг семьи Ульяновых Захаров А.В., 1910 г. | г. Покров, ул. III Интернационала, 52 | Регионального значения |  | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 16 | Место захоронения русских воинов, умерших от ран, полученных во время Бородинского сражения 1812 г. | г. Покров, ул. III Интернационала, около школы | Выявленный объект |  | Памятник истории |
| 17 | Место революционных митингов в 1905-1907 гг., 1917г. | г. Покров, ул. Ленина, сквер перед зданием пищекомбината | Выявленный объект |  | Памятник истории |
| 18 | Общественное здание | г. Покров, ул. Ленина, 47 | Выявленный объект | нач. XX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 19 | Дом жилой | г. Покров, ул. Ленина, 49 | Регионального значения | нач. XX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 20 | Дом жилой | г. Покров, ул. Ленина, 51 | Выявленный объект | кон. XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 21 | Доходный дом Ситниковых | г. Покров, ул. Ленина, 55 | Выявленный объект | кон. XIX в.- нач. XX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 22 | Дом жилой | г. Покров, ул. Ленина, 63 | Выявленный объект | кон. XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 23 | Здание земской управы, в котором с 24 декабря 1901 г. по 12 января 1902 г. находился в заключении революционер Бабушкин И.В. | г. Покров, ул. Ленина, 79 | Регионального значения | 1840 г. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 24 | Доходный дом Ситниковых | г. Покров, ул. Ленина, 80 | Выявленный объект | кон. XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 25 | Административное здание | г. Покров, ул. Ленина, 81 | Регионального значения | 1890 г. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 26 | Дом жилой | г. Покров, ул. Ленина, 84 | Выявленный объект | кон. XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 27 | Дом жилой | г. Покров, ул. Ленина, 86 | Выявленный объект | кон. XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 28 | Дом жилой | г. Покров, ул. Ленина, 88 | Выявленный объект | кон. XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 29 | Здание постоялого двора | г. Покров, ул. Ленина, 92 | Выявленный объект | XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 30 | Доходный дом Корниловой, в котором по решению Сов. правительства в период борьбы с бепризорностью был организован детский дом | г. Покров, ул. Ленина, 94 | Регионального значения |  | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 31 | Дом жилой с лавкой | г. Покров, ул. Ленина, 96 | Регионального значения | кон. XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 32 | Дом жилой с лавкой | г. Покров, ул. Ленина, 98 | Регионального значения | XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 33 | Дом доходный с лавкой | г. Покров, ул. Ленина, 100 | Регионального значения | кон. XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 34 | Дом жилой | г. Покров, ул. Ленина, 106 | Выявленный объект | кон. XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 35 | Здание женской гимназии, в котором в 1941-1945 гг. формировались воинские соединения | г. Покров, ул. Ленина, 107 | Регионального значения | кон. XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 36 | Дом Чебуровых | г. Покров, ул. Ленина, 118 | Выявленный объект | 1815 г. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 37 | Общественное здание | г. Покров, ул. Октябрьская, 34 | Выявленный объект | нач. XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 38 | Дом жилой | г. Покров, ул. Октябрьская, 44 | Регионального значения | 1880 г. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 39 | Церковь Иоанна Богослова в тюремном замке | г. Покров, ул. Октябрьская, 75 | Выявленный объект | XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 40 | Тюремный замок, в котором в 1885 г. содержались участники Орехово-Зуевской стачки во главе с Моисеенко П.А. (1852-1923 гг.) | г. Покров, ул. Октябрьская, 77 | Регионального значения | 1780 г. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 41 | Троицкий собор | г. Покров, ул. Советская, 21 | Регионального значения | 1831 г. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 42 | Общественное здание | г. Покров, ул. Советская, 40 | Выявленный объект | XIX в. | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 43 | Здание Покровских Присутственных мест | г. Покров, ул. Советская, 42 | Регионального значения | 1910 г. | Памятник истории |
| 44 | Флигель гимназии | г. Покров, ул. Советская, 44 | Регионального значения | 1910 г. | Памятник истории |
| 45 | Братская могила, где захоронены воины Советской Армии, погибшие в период войны 1941-1945 гг. | г. Покров, городское кладбище | Регионального значения |  | Памятник истории |
| 46 | Могила командира роты Панфиловской дивизии Базарова Н.И. (1919-1980) | г. Покров, городское кладбище | Выявленный объект |  | Памятник истории |
| 47 | Могила друга семьи Ульяновых Захарова А.В. (1863-1933 гг.) | г. Покров, городское кладбище | Выявленный объект |  | Памятник истории |
| 48 | Могила участника гражданской войны чапаевца Медведева Н.С. (1890-1976 гг.) | г. Покров, городское кладбище | Выявленный объект |  | Памятник истории |
| 49 | Черное озеро – место встреч революционеров Бабушкина И.В. (1873-1906 гг.) и Баумана Н.Э. (1873-1905 гг.) с рабочими, место маевок, проведения агитации Фейгиным Г.Г. среди солдат 21-го запасного полка в 1916-1917 гг. | окраина города | Выявленный объект |  | Памятник истории |

К числу исторически ценных градоформирующих объектов г. Покров, требующих 
сохранения и восстановления, следует отнести:

- архитектурно-планировочную структуру исторического центра в границах зон регулирования застройки;

- историко-архитектурные доминанты (Троицкий собор, ансамбль Покровской церкви);

- зону природного охраняемого ландшафта с акваторией р. Шитка, а также территорию вокруг озер Черное, Белое и Введенское с акваториями.

На территории охранных зон памятников оберегается историческая планировка, резервируется возможность восстановления утраченных ее элементов и параметров, сохраняется историческая среда и ландшафт. Должны быть обеспечены: благоприятная для сохранности памятника гидрогеологическая обстановка, чистота воздушного бассейна, защита от динамических воздействий и пожарная безопасность. Из пределов охранных зон выводятся промышленные предприятия, ремонтные мастерские, склады и т. д., разрушающие целостное восприятие исторической среды и наносящие физичекий ущерб памятникам.

На территории охранных зон памятников должно обепечиваться:

- Запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использование отдельных строительных материалов, применение цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограниченное размещение рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, навесов и т.д.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- Обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- Благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- Иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Зоны регулирования застройки установлены на территориях, активно участвующих в панорамном восприятии города и определяющих его художественную выразительность с учетом сохранения исторически сложившегося силуэта города, планировочной структуры и характера рядовой застройки. Зоны регулирования застройки обеспечивают структурную масштабную взаимосвязь историчекского ядра с районами современной застройки, а также памятников архитектуры с окружающей средой.

Режим застройки в историческом ядре определен на уровне строгого регламентирования застройки от 5 до 7 метров с обязательным условием индивидуального решения в каждом отдельном случае строительства, которое должно предусматривать гармоничное слияние с исторически сложившейся средой.

Возможны следующие способы градостроительных преобразований в исторических кварталах, сложившиеся на практике: регенерацию, ограниченное преобразование, активное преобразование.

Способы градостроительных преобразований в исторических кварталах

Табл.№8

|  | Типы среды | Способы преобразований |
| --- | --- | --- |
| 1) | Целостная историческая среда (целостное окружение) – это пространство, способствующее наилучшему проявлению ценных качеств памятников, сохранившееся в историческом виде. . | 1) Регенерация – это сохранение и восстановление градостроительных качеств памятников и среды (планировки, застройки, визуальных связей между ними и средой. Включает реставрацию памятников, санацию рядовой застройки, модернизацию ценных зданий, компенсационное строительство взамен утраченных и характерное озеленение. |
| 2) | Частично нарушенная историческая среда (окружение) – это пространство с отдельными дисгармонирующими включениями или утратами отдельных элементов. | 2) Ограниченное преобразование – это сохранение градостроительных качеств памятников и среды с их развитием на основе исторических традиций. - Включает: реставрацию памятников, модернизацию зданий (градостроительно ценных и опорных), снос ветхих и малоценных (или разуплотнение), сохранение композиции и пространственных связей, перепрофилирование и новое строительство, сомасштабное застройке с соблюдением приемов, характерных для сложившейся застройки (габариты, материал, пластика, цвет, кровля и др.). |
| 3) | Нарушенная историческая среда (окружение) это пространство, характеристики которого не соответствуют историческому облику. | 3) Активное преобразование – это изменение градостроительных качеств среды с частичным их сохранением. - Включает: реставрацию памятников, снос неопорного фонда, модернизацию и капремонт сохраняемых зданий, сохранение или изменение планировочной структуры, функций и пространственной композиции. Возможно формирование новых пространственных систем в увязке со сложившимися. Новое строительство – на основе преемственного развития устойчивых традиций формирования застройки. |

Зоны охраны  и регулирования ландшафта устанавливаются на незастраиваемой территории, не вошедшей в состав охранных зон и зон регулирования застройки.

Генеральным планом 1985 г.  была установлена граница зоны охраняемого ландшафта. Ввиду того, что три озера (Черное, Белое и Введенское) находятся на близком расстоянии друг от друга и составляют единую систему определено создание общей для всех трех озер зоны охраняемого природного ландшафта.ера (Черное, Белое и Введенское) находятся на близком расстоянии друг от друга.

В зону охраняемого природного ландшафта входят территории в северо-западной части г. Покров с охватом прилегающих к озерам Черное, Белое и Введенское  территорий и лесных массивов.

Данный проект сохраняет и развивает первоначальную планировку и объемно-пространственную композицию, подчиняя планировку и застройку естественному рельефу местности.

Проектом генерального плана учитываются необходимые мероприятия (рекомендации), обеспечивающие сохранение и восстановление целостной исторической среды, эффективное использование её социально-культурного потенциала и создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности в районе исторической застройки:

- сохранение, а где необходимо и восстановление планировочной пространственной структуры исторического центра;

- научно-исследовательские, проектные, археологические работы;

- реставрацию и восстановление объектов культурного наследия и их приспособление для использования в современных условиях;

- применить при застройке территорий, окружающих исторические доминанты, исключительно малоэтажные здания, сохраняющие облик сложившейся среды;

- не допускать застройки исторических кварталов маловыразительными (типовыми) и диссонирующими зданиями и сооружениями;

- создать систему пешеходных улиц и пешеходных зон в местах концентрации памятников, особенно в охранной зоне;

- выполнить капитальный ремонт всех сохранившихся старых домов, составляющих рядовую фоновую застройку по ул. Ленина, с обеспечением их современным санитарно-техническим и другим инженерным оборудованием;

- компенсационное строительство следует вести либо с использованием исторических «образцовых» проектов, либо по современным проектам, но с учетом характерных особенностей соседних исторических зданий: высота, протяженность, форма крыши, материал стен и оград, детали отделки, малые формы и проч. Необходимые требования к строительству домов на конкретных участках исторической зоны должны быть определены при разработке Правил землепользования и застройки;

- благоустройство и озеленение территорий, особенно на туристских маршрутах.

При дальнейших разработках проектных предложений по развитию города необходимо учитывать проблемы, связанные с восстановлением и использованием историко-культурного наследия. Более детальная проработка, с предложениями по использованию и охране объектов культурного наследия будет выполнена на последующих стадиях проектирования (Проект планировки, Проект комплексной реконструкции исторической части и др.).

### 3.5.6. Туризм и рекреация

Развитая сложившаяся сеть автодорог во Владимирской области позволяет значительно расширить географию познавательных туристских маршрутов с включением 27 городов и поселков (в том числе и г. Покров), имеющих статус исторических населенных мест с музеями, памятниками истории и культуры, древней планировкой и историческим ландшафтом.

Система туристских зон и трасс «Земля Владимирская» или Малое кольцо

Целевая программа «Земля Владимирская» в «Золотом кольце России» (институт «Владимиргражданпроект»,1998г) предусматривает создание базовых градостроительных условий для развития туризма в исторических поселениях-опорных пунктах Большого и Малого кольца. Так через г. Покров проходит туристический маршрут малого Золотого кольца России. Предполагаются  кратковременные остановки туристов по ходу следования в опорных пунктах (в том числе г. Покров) для посещения музея, ансамбля Введенского монастыря, Покровской церкви, а также небольшой обзорной экскурсии по городу.

«Земля Владимирская в Золотом кольце России»

Программные мероприятия включают в себя минимально необходимые объемы работ по приведению в надлежащий, привлекательный вид застройки исторического города, позволяющие получить возможно больший историко–культурный, архитектурно-планировочный и социально-экономический эффект. Среди основных мероприятий предлагается:

- благоустройство основных въездов в город, главных улиц, подъездов и автостоянок с общественными туалетами вблизи основных достопримечательностей, оборудование видовых площадок;

- ремонт фасадов и совершенствование городского дизайна (ограждения, решетки, витрины, вывески, киоски, уличные фонари, скамьи и прочие малые формы).

Город Покров имеет три основных компонента развития туризма: историко-культурный потенциал, природная среда и выгодное географическое положение на автодороге федерального значения.

Историко-культурный потенциал

- истоическое ядро города – фронтальная застройка по ул. Ленина, состоящая в основном из характерных двухэтажных зданий кон.XIX – XX вв. – представляет собой практически не искаженную временем среду историческиго города, часть зданий в оторой после реконструкции может использоваться под гостиницы, объекты питания и торговли;

- музеи и художественные галереи – краеведческий музей по истории города. Генеральным планом предлагается размещение нового гостинично-музейного комплекса по ул. Октябрьской на территории ФГУ «Тюрьма №1». На этой территории находятся два памятника градостроительства и архитектуры – церковь Иоанна Богослова в тюремном замке (1780 г.) и Тюремный замок (XIX в.). Возможно возрождение традиционных художественных ремесел и производство сувениров(резьба по дереву, гончарное производство, иконопись);

- действующий женский Введенский монастырь, находящийся в уникальном природном окружении, становится центром паломнического туризма.

Природный потенциал

Архитектурный облик города Покров определяется живописным природным ландшафтом: три красивейших озера Черное, Белое и Введенское, окруженных лесными массивами с высокими соснами. Вдоль реки Шитка организуется зона отдыха. Выявлен резерв территории под развитие рекрации севернее озер Введенского и Черного.

Географическое положение

Город выгодно расположился на  автодороге М7 «Москва – Н. Новгород – Уфа». Участок этой дороги является отрезком «Золотого Кольца России». Через Покров следуют туристы во Владимир и Суздаль, которые могут сделать кратковременную остановку в городе, отдохнуть и осмотреть местные достопримечательности.

По сути, рекреационными видами являются садово-огородные товарищества, индивидуальная и коттеджная застройка, зачастую замещая общественные виды учреждений отдыха. На территории города рекреационным целям призваны служить зрелищно-развлекательный и спортивные комплекс в северном районе, зеленые устройства общего пользования, с доступностью 10 – 30 минут.

Зона массового кратковременного отдыха рассчитывается по норме 500 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха – не менее 100 м2. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха принята по расчету не менее 50 га  (СНиП 2.07.01-89*). Зоны кратковременного отдыха сформировались в основном у озера Черное. Намечается создание зоны отдыха в северной части города на неиспользуемых территориях на площади 63 га, близи озера Введенское на площади 27 га и и вблизи заполненных водой песчаных карьеров в южной части муниципального образования на площади 46 га.

Рекреационные территории служат для активного и пассивного массового спорта и отдыха, профилактико-оздоровительных и любительских занятий (рыболовства, охоты, сбора ягод и грибов).

### 3.5.7. Производственные и коммунально-складские территории

Практически все промышленные и коммунально-складские территории располагаются в южном промышленном районе, сформировавшемся 1960-1980 гг.

Проект генерального плана предусматривает развитие сложившейся промышленной зоны с учетом потребности предприятий в дополнительной площади.

Предприятия, располагающиеся в жилых кварталах или в непосредственной близости к ним, предлагаются к выносу на площадку в южной промзоне:

- ГУП ВО «Владлеспром» - санитарно-защитная зона до жилых домов 100м;

- Трест «Петушкирайгаз», ООО «Владимирская управляющая компания 33», электроцех МУП «ЖКУ» - застройка, нарушающая целостность жилых кварталов, санитарно-защитная зона до жилых домов 50м;

- ООО «Экопром-Покров», ООО «Химпрофэкс», ООО «Вагран Плюс» - застройка, нарушающая целостность жилых кварталов, санитарно-защитная зона до жилых домов 100м;

- ООО «Покровское» - санитарно-защитная зона до жилых домов 100м, рядом находится предприятие пищевой промышленности «Хлебозавод»;ания створа южной объездной магистрали федерального значенияся к выносу наенной застройк

- ООО «Ранова - Покровская» (территория пищекомбината), как диссонирующая застройка в границах исторического ядра, санитарно-защитная зона до жилых домов 50м;

- ООО «Концерн «РОСМ», ООО «Бупром», ООО «Транссервис» - возможен перенос площадок для резервирования створа южной объездной магистрали федерального значения.

Территория швеной фабрики сохраняется в прежних границах на расчетный срок. При этом требуется выполнить проект по обоснованию санитарно-защитных зон до детского сада и  жилых домов.

Предполагается развитие коммунальной территории в западной части города рядом с сущуствующими индивидуальными гаражами и электроподстанцией, а также резервная площадка южнее существующих очистных сооружений.

Предусматривается резерв территорий под развитие промышленности для перспективных инвестиционных проектов на территории восточнее существующей промзоны.

Необходим вынос  существующих очистных сооружений ввиду их негативного влияния на окружающую застройку (санитарно-защитная зона 400м), высокой степени изношенности (90%), а также высокой перегруженности (по проекту - 3600м3/сут.; фактически - 7500-8300м3/сут) с запуском новых очистных сооружений проектной мощностью 10000 м3/сут. в районе д. Марочково (строительство велось до 1993 г.). Территория старых очистных сооружений подлежит рекультивации и отводится под резерв индивидуальной жилой застройки  с объектами культурно-бытового обслуживания.

## 3.6. Транспортная инфраструктура

### 3.6.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Так как, в городе Покрове в пределах расчетного срока не предполагается размещения новых крупных промышленных предприятий, осуществляющих железнодорожные перевозки с большим грузооборотом, по Генеральному плану развития путевого хозяйства не намечается.

В настоящее время проводится реконструкция железнодорожных путей и платформ для реализации инвестиционного проекта по организации скоростного пассажирского сообщения на направлении Нижний Новгород–Москва.

Автомобильный транспорт

Поскольку, через город проходит дорога федерального значения Москва-Уфа М-7 «Волга» l-Б технической категории основной транспортной проблемой в г. Покрове является пропуск через город транзитного транспорта.

Согласно СНиП 2.05.02-85 (п.1.11) автомобильные дороги общей сети, (в данном случае, дорога федерального значения 1-Б технической категории) следует проектировать в обход поселений, с устройством подъездов к ним, при этом расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки следует принимать не менее 200 метров, и не менее 100 метров до линии жилой застройки согласно СНиП 2.07.01-89* (п. 6.9. и требований разд.9).

В связи с этим обостряется вопрос проектирования обхода г. Покрова федеральной трассой. Совместно с заказчиком было рассмотрено несколько вариантов обхода города, как предложенных предшествующим генеральным планом, так и разработанных специализированным институтом «Автодорпроект». Все варианты трассировки представлены графически (см. Прил. ). В результате проведенного анализа генпланом принят южный вариант обхода. На пересечении объездной федеральной магистрали с магистральной улицей общегородского значения (ул. Франца Штольверка) и дорогой на Глубоково-Городищи предложено строительство двух путепроводов без организации въездов (съездов) на федеральную магистраль.

Также генпланом предусмотрено строительство грузовой магистрали по южной границе Центрального района города, по которой предусматривается пропуск внутригородского грузового транспорта минуя жилую застройку и центр города, с выходом на существующую федеральную трассу за границей городского поселения.

Предусматривается, что в пределах расчетнго срока грузовая магистраль будет выполнять функции объездной дороги, что позволит снизить нагрузку на проходящую через город федеральную трассу.

Поскольку, на стадии генерального плана предложения по выбору вариантов обхода имеют рекомендательный характер, окончательный выбор направления трассы обхода может быть решен только при разработке соответствующей проектно-сметной документации (ТЭО или ТЭР).

В связи с этим, намеченные на схемах створы вариантов предлагается сохранять, запретив в них любое капитальное строительство.

### 3.6.2. Внутригородской транспорт

а) Улично-дорожная сеть

Генпланом определена основная программа развития транспортной системы, обеспечивающая надежность транспортных связей. При этом предлагается решить инфраструктуру улично-дорожной сети с учетом реальных возможностей города, но даются предложения, которые следует осуществить при появлении финансовой поддержки. Данные предложения резервируют направления и территории и ставят задачу изыскания средств для их осуществления.

В первую очередь это следует отнести к строительству обхода города федеральной трассой М-7 «Волга», что позволит значительно снизить аварийность на магистрали и повысить безопасность движения пешеходов на переходах. Кроме того, строительство обхода обеспечит снижение шумового и атмосферного загрязнения на прилегающих территориях.

К первоочередным мероприятиям по организации системы магистралей общегородского значения, имеющих удобные выходы на внешние связи, является реконструкция ряда  магистральных улиц с увеличением ширины проезжих частей и тротуаров.

Проектом предлагается следующая классификация улично-дорожной сети города:

- Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения. Ширина в красных линиях 25-66 м (принята с учетом сложившейся застройки). Ширина проезжей части 7,0-14,0 м.

- Магистральные улицы районного значения транспортно- пешеходные. Ширина в красных линиях 25-40 м. Ширина проезжей части 7,0 м.

- Грузовая дорога местного значения. Ширина проезжей части 8,0м (2х4.0м). Ширина в красных линиях 50.0м.

- Улицы и дороги местного значения. Ширина в красных линиях 15-25 м. Ширина проезжей части в жилой застройке - 6,0м, в промышленных и коммунально-складских районах - 7,0 м

Функции магистралей общегородского значения будут выполнять улицы, имеющие выходы на внешние автомобильные дороги и улицы, обеспечивающие связь между жилыми и промышленными районами с центром города. Это улицы: Ленина, Герасимова, Франца Штольверка, К. Либкнехта.

Функции магистралей районного значения будут выполнять улицы и дороги, обеспечивающие связь между жилыми, жилыми и промышленными районами. К ним относятся улицы: ІІІИнтернационала, Северная, Октябрьская, Пролетарская, Больничный проезд и вновь проектируемая улица в северо-восточной части города.

Проведена дифференциация связей по пропуску видов транспорта: легкового, грузового, пассажирского.

Общая протяженность магистральной сети города к концу расчетного срока составит 35,5км.

б). Городской транспорт

Основным видом городского пассажирского транспорта на расчетный срок в г. Покрове сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Проектируемая схема линий общественного пассажирского транспорта показана на «Схеме транспортной инфраструктуры». При этом общая протяженность улиц с общественным пассажирским транспортом в границах города составляет – 11.4 км. Плотность маршрутной сети составляет – 1.3 км/км2.

  - Плотность дана по отношению к обслуживаемой территории (без учета земель с/х назначения и прочих).

Автобусная сеть обеспечивает нормативные пешеходные подходы до ближайших остановок в капитальной застройке не более 500 м, в усадебной -не более 800 м. В центральной части города сеть имеет более высокую плотность и обеспечивает подходы от остановок до объектов массового посещения не более 250 м. Кроме того, при проектировании сети учитывалось расположение проходных промышленных предприятий.

Предлагаемая схема линий общественного пассажирского транспорта обеспечивает затраты времени на трудовые передвижения в один конец (в соответствии с п.6.2 СниП 2.07.01-89*) не превышающие 30 минут.

Затраты времени на трудовые передвижения с помощью транспорта определялись по формуле:

Т=

где t- время ожидания автобуса-5 минут (при организации движения автобусов строго по расписанию);

-максимальная длина пешеходного подхода к остановке (для усадебной застройки) ;

- дальность поездки на транспорте Lср=2,0км;

- длина пешеходного подхода к месту назначения =0,4км;

- скорость движения пешехода, км/ч (принимаем 4км/ч);

- скорость движения транспорта, км/ч (принимаем 18км/ч);

Среднее расстояние от мест проживания до мест приложения труда получено при условии, что трудовые корреспонденции подчинены закономерности естественного расселения, которое складывается при свободном выборе населением мест работы и жительства в городе. Поскольку трудовая емкость районов в генплане не определялась, при расчете трудовых корреспонденций учитывались только крупные предприятия. Таким образом, среднее расстояние от мест проживания до мест приложения труда, определенное по линиям общественного пассажирского транспорта, составило 2,0 км.

Следовательно, затраты на трудовые передвижения в один конец составят –29минут.

в). Сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств

Исходя из следующей ожидаемой нормы автомобилизации, парк легкового автотранспорта на расчетный срок определен 16,5тыс. чел. (в т. ч. 13,8тыс. чел. в секц. застр.).

Табл. №9

| Вид транспорта | Единиц на 1000 жит. | Всего машин |
| --- | --- | --- |
| Всего легковых машин | 250 | 4125 |
| в том числе: |  |  |
| легковых личных | 243 | 4010 |
| легковых ведомственных | 3 | 50 |
| легковых такси | 4 | 66 |
| мотоциклов и мотороллеров |  |  |
| физических единиц | 100 | 1650 |
| приведенных к легковому автомобилю | 30 | 495 |
| Всего личного транспорта в приведенных единицах | 273 | 4505 |
| Всего требуется маш/мест для постоянного хранения личного авто/мототранспорта жителей секционной застройки | 273 | 3767 |
| Всего требуется территории м2 (га) для постоянного хранения личного авто/мототранспорта жителей секционной застройки | 8190 (0,82) | 113022 (11,3га) |

Проектом предложена следующая система постоянного хранения автомототранспорта:

-16,4% или 738 приведенных транспортных единицы будут храниться на приусадебных участках, где будет проживать 2,7 тыс человек.

-83,6% или 3767 приведенных транспортных единиц жителей, проживающих в секционной застройке (13,8 тыс чел.), будут храниться  в гаражах боксового типа.

Расчет территории под строительство гаражей индивидуального транспорта.

Табл. №10

| №п/п | Местоположение площадки | Совр. сост. (га) | Расч. срок (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Район городского кладбища | 1,77 | 2.9 |
| 2. | Район ул. Герасимова | 3,3 | 3,3 |
| 3. | Въезд в город со стороны г.Москвы (правая сторона) | 1,03 | 3,8 |
| 4. | В водоохранной зоне реки Шитки | 2,02 | снос |
| 5 | Район новой застройки (ул. Кольцевая, ул. Антониева)- | 0,77 | 0,77 |
| 6. | Резервная площадка (севернее ул. Кольцевой) | - | 2,18 |
|  | Итого | 8,89 | 12,95 |

Легковые ведомственные автомобили будут храниться на территории предприятий.

Парк грузовых машин принят исходя из нормы 35 машин на 1000 жителей или 578 машин, а прочих, исходя из нормы 5 машин на 1000 жителей или 83 машины. Парк автобусов 
2,5 машины на 1000 жителей или 42 автобуса.

Для обслуживания легкового транспорта по расчету требуется станция технического обслуживания с общим количеством 20 постов, площадью 2,0 га. Требуемую территорию предлагается выделить в районе автозаправочных станций и гаражей индивидуального транспорта (на въезде в город со стороны г. Москвы).

Количество автозаправочных станций, рассчитано исходя из ожидаемого количества автомашин, обслуживающих город и расположенных в городе и прибывающего транспорта из района, области и других городов. Необходимое количество заправок представлено в таблице 36.

Табл. №11

| Вид транспорта | Норма заправки | Кол-во машин | Кол-во заправок в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество машин в городе: |  |  |  |
| легковые личные с учетом мотоциклов и мотороллеров, приведенных к легковому автомобилю | 1 заправка за 10 суток | 4505 | 450 |
| легковые ведомственные | 1 заправка за 3 суток | 50 | 17 |
| легковые такси | 1 заправка за 1 сутки | 66 | 66 |
| грузовые | 1 заправка за 2 суток | 578 | 288 |
| прочие машины | 1 заправка за 2 суток | 83 | 42 |
| ведомственные автобусы | 1 заправка за 3 суток | 42 | 14 |
| Итого |  |  | 877 |
| иногородние машины | 15% от общего количества заправок в сутки |  | 132 |
| Всего |  |  | 1009 |

Количество заправок в сутки Н1 с учетом коэффициента выхода автомашин на линию К1=0,85 и неравномерности подхода машин по времени К2=1,5 составит:

Н1=НхК1Х К2=1009Х0,85х1,5=1286 (заправок).

Таким образом, имеющихся в настоящее время в границах городского поселения автозаправочных станций достаточно для обслуживания расчетного количества автотранспортных единиц. Выделения новых площадок под строительство автозаправочных станций на расчетный срок не требуется.

Местоположение гаражей, автозаправочных станций и станции по обслуживанию автомототранспорта показано на «Схеме транспортной инфраструктуры».

## 3.7. Озелененные территории

По рекомендациям СНиП 2.07.01-89* г. удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах городской застройки должен быть не менее 40%.

Проектом намечается создание системы насаждений различного назначения, объединенных сетью скверов, бульваров, озелененных аллей по основным направлениям пешеходного движения и увязанных с загородными рекреационными зонами

Нормативная обеспеченность насаждениями общего пользования для города Покрова составляет 10 м2 на человека. К концу расчетного срока (2030 г.) планируется увеличение численности населения до 16.5 тысяч человек. В соответствии с этим потребность в зеленых насаждениях общего пользования на конец расчетного срока составит 16.5 га. Предусматривается дальнейшее  благоустройство всех существующих сохраняемых зеленых насаждений города, а также организация новых зеленых устройств общего пользования. С учетом сложившейся сохраняемой застройки, в селитебной части нет условий для создания крупных зеленых устройств общего пользования (городского парка). В соответствии с архитектурно-планировочным решением территории предусматривается устройство сети бульваров, скверов и  благоустройство поймы р.Шитка. Намечается устройство бульваров по ул. Ленина и в общегородском центре (от ул. Ленина до ул.3 Интернационала) – 1.9 га, в южной части в общественных подцентрах и в секционной жилой застройке – 2.5 га, сквера у педагогического колледжа и расширение городского сквера у бывшего Свято-Троицкого монастыря (планируемого к восстановлению) – 3.6 га, у ресторана «Подворье» с использованием существующих сосновых насаждений – 2.5 га, создание сада жилого района – 3.8 га на базе существующего лесного массива, переходящего в спортивно-рекреационную зону и лесопарк в северном районе. Проектом намечается начать поэтапные работы по благоустройству поймы р. Шитка  (по мере амортизации жилья, расположенного в водоохраной зоне), с предварительным проведением мероприятий по инженерной подготовке территории (очистка русла, берегоукрепительные работы). При этом предусматривается благоустройство поймы по типу набережной в центральной части от ул.3 Интернационала до ул. Пролетарская, в северной и южных частях – с меньшей степенью благоустройства (пешеходные связи, прогулочные аллеи, возможны площадки отдыха, спортивные площадки, озеленение). Общая площадь – 30.2 га. В расчетный срок намечается устройство набережной в центральной части и в северной части со стороны ул. Заречной (первоочередное строительство) на площади 12.0 га

Кроме насаждений общего пользования предусматриваются насаждения ограниченного пользования на участках детских садов, общеобразовательных школ, больницы, учебных и лечебных заведений, учреждений культурно-бытового назначения, жилых районов, зеленые насаждения охранных зон и охраняемого ландшафта. Третью группу составляют насаждения специального назначения – озеленение санитарно-защитных зон между промышленными, коммунальными и жилыми территориями, улиц и дорог, кладбищ, водоохранные насаждения озера Черное, других водоемов и водотоков, защитные насаждения водозаборных сооружений, в зонах ЛЭП.

Зеленые насаждения охранных зон являются частью общей системы насаждений города и подразделяются на насаждения ограниченного пользования на территории памятников и ансамблей и насаждений общего пользования на остальной территории, включая сквер у Покровской церкви.

В лесном массиве, расположенном в северной части у озера Черное, наиболее посещаемым для отдыха жителями города и приезжими, планируется организация лесопарка. Площадь – 52.2 га.

Насаждения разных типов пронизывают городскую территорию, занимая с учетом рекреационных зон около 40% общей площади.

Площадь зеленых насаждений общего пользования к концу расчетного срока намечается довести до  27.8  га, в том числе:

Существующие сохраняемые насаждения  -  1.5 га

Проектируемые насаждения, (включая насаждения поймы р.Шитка на расчетный срок)  -  26,3 га

Итого насаждений общего пользования    -  27.8 га.

Обеспеченность составит 16.8 м2 на человека (при нормативной – 10 м2).

Кроме того, сохраняются насаждения охраняемого ландшафта  – резерв организации насаждений общего пользования на перспективу.

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении городов средней полосы.

Ввиду сравнительно небольшого объема планируемых зеленых насаждений организация в городе питомника декоративных пород и цветочно-оранжерейного хозяйства не предусматривается.

Зеленая зона города.

Город Покров расположен в зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов. Лесистость района составляет 62.2 %. Леса на примыкающей к городу территории находятся в ведении Заречного лесничества территориального отдела департамента лесного хозяйства  администрации Владимирской области (с севера - Покровское участковое лесничество, с северо-запада – Костинское, с запада и юго-запада – Заречное) и ОАО «Покровский» (в южной и юго-восточной части). Все леса отнесены к 1 группе и по материалам лесоустройства Заречного лесничества (Московское государственное лесоустроительное предприятие, 2004-2005гг.) представлены лесами зеленых зон населенных пунктов, защитными полосами вдоль железной дороги, вдоль автодорог, запретные полосы вдоль рек, 1 и 2 зоны округа санитарной охраны курортов, 3 зоны округа санитарной охраны курортов. Леса смешанные, с преобладанием сосны, ели, березы, осины. Они выполняют важные санитарно-гигиенические, водоохранно-защитные, эстетические и другие функции. Леса являются ключевой природной территорией, способствующей сохранению экологического баланса среды. Неоценимо рекреационное значение лесов, создающих благоприятные условия для массового загородного отдыха населения. Распределение лесов по категориям защитности даны в материалах «Схема территориального планирования Петушинского муниципального района» 2007г.

Зеленые зоны по Заречному лесничеству выделены на площади 2357 га для г. Покрова и п. Вольгинский  (все они отнесены к лесопарковой части). Площадь зеленой зоны города Покрова и п. Вольгинский по ГОСТу 17.5.3.01-78 находится в пределах нормативной (70 га на 1000 человек).

Лесопарковая часть зеленой зоны  включает кварталы 62 (частично), 73, 74, 75, 78, 79, 88(частично), 89, 92(частично),  96(частично), 105(частично),  106 – 112 Покровского участкового лесничества в северной части, кварталы 81, 82, 106, 107, 111, 116, 117, 118 Костинского участкового лесничества в западной части. Леса с высокой эстетической ценностью и наиболее посещаемые жителями.

Целевое назначение лесопарковой части зеленой зоны – создание наиболее благоприятных условий для активного отдыха граждан в лесной среде, формирование насаждений высокой эстетической и санитарно-гигиенической ценности, устойчивых к рекреационным нагрузкам. Мероприятия по благоустройству должны быть направлены на сохранение лесной среды в условиях возрастающих рекреационных нагрузок, создание необходимого комфорта для отдыхающих в комплексе с лесоводственными мероприятиями, повышающими устойчивость насаждений.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов зеленой зоны устанавливаются ст.105 Лесного кодекса Российской Федерации. В зеленых зонах запрещаются:

- Использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- Ведение охотничьего хозяйства;

- Ведение сельского хозяйства;

- Разработка месторождений полезных ископаемых

- Размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

Учитывая возросшую рекреационную нагрузку на лесной массив, расположенный у озера Черное, предлагается устройство лесопарка на площади 52.2 га (кв.88 частично).

На территории Зареченского лесничества действует охотхозяйство «Покровское» - в непосредственной близости от г. Покрова в кварталах 1-46 Покровского  лесничества (5.8 га), в кварталах 26-29, 39-48, 58-63, 72-76, 83-86, 89-90,107, 108, 111, 112, 119, 120 Костинского лесничества (3.2 га). Особенности использования лесов для ведения охотничьего хозяйства устанавливаются ст.36 Лесного кодекса Российской Федерации.

На основании соответствующих постановлений Главы администрации Владимирской области в целях сохранения биологического разнообразия в лесных массивах выделены особо охраняемые природные территории (ООПТ) и особо защитные участки леса (ОЗУ).

В прилегающем к г. Покрову районе выделен Округ горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод и лечебных грязей, используемых санаторием «Вольгинский» (Постановление главы администрации Владимирской области № 35 от 19.01.96г.). Образован на территории – юго-западнее д. Иваново и юго-восточнее д. Еськино, в пойме р. Вольга (месторождение минеральных вод), северо-западнее г. Покрова – озеро Черное (месторождение лечебных грязей) – в целях охраны месторождения минеральных вод и лечебных грязей, используемых санаторием «Вольгинский» для лечения и профилактики заболеваний. Общая площадь округа горно-санитарной охраны – 1076 га. На основании проектных разработок, выполненных институтом "Курортпроект", на территории вышеназванных округов устанавливаются режимы, соответствующие лечебно-оздоровительным местностям и курортам.

Правовой режим лесов, расположенных на ООПТ, устанавливается ст.103 Лесного кодекса Российской Федерации

Подробное описание границ округа горно-санитарной охраны и границ I, II, и III зоны округа горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод и лечебных грязей, используемых санаторием «Вольгинский», даны в материалах «Схема территориального планирования Петушинского муниципального района»  ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект» 2007г.

Леса, расположенные на землях городских поселений, в пределах городской черты, относятся к городским лесам. Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки. Городские леса входят в состав лесного фонда и относятся к категории лесов государственного значения. Перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель, из одной категории в другую регламентируется  «Федеральным законом о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004г № 172-Ф3 Статья II (в редакции Федерального закона от 10.05.2007 №69-Ф3).

## 3.8. Инженерная инфраструктура

### 3.8.1. Водоснабжение

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- увеличение надежности подачи воды потребителю, включая нужды пожаротушения;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Основными водопотребителями являются:

- коммунальный сектор (население, местная промышленность, полив территорий и зеленых насаждений общественного пользования);

- промышленный сектор (промышленные предприятия, строительные организации и т.д.).

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02–84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от степени благоустройства жилой застройки на расчетный срок, при этом учитывалось развитие водопровода в городе на перспективу.

Коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий принят  Ксут.макс.=1,2.

Количество воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы приняты в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения города приведен в таблице 37.

Расходы водопотребления предприятий приняты по материалам МУП ЖКУ г. Покрова и данным, представленными предприятиями, и составляют 1898,0 м3/сутки, увеличены на первую очередь и на расчетный срок на 10% от существующего водопотребления.

Расчетное водопотребления предприятий приведено в таблице 38; в целом по городу водопотребление приведено в таблице 39.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения

Табл. №12

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Норма водопотребления л/сут | 1 очередь (2009-2020 г.г.) | Расчетный срок (2020-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Среднесуточный расход м3/сут | Ксут.макс. | Макс. суточный расход м3/сут | Кол-во водопотребителей | Среднесуточный расход м3/сут | Ксут.макс. | Макс. суточный расход м3/сут |
| 1 | Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | чел. | 250 | 13200 | 3300 | 1.2 | 3960 | 13800 | 3450 | 1.2 | 4140 |
| 2 | Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | чел. | 190 | 2600 | 494 | 1.2 | 592,8 | 2700 | 513 | 1.2 | 615,6 |
| Итого по п.п. 1..2 |  |  | 15800 | 3794,0 |  | 4552,8 | 16500 | 3963,0 |  | 4755,6 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% |  |  |  | 569,1 |  | 682,9 |  | 594,5 |  | 713,3 |
| Итого по п.п.1…3 |  |  |  | 4363,1 |  | 5235,7 |  | 4557,5 |  | 5468,9 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | чел. | 50 | 15800 | 790 |  | 790 | 16500 | 825 |  | 825 |
| Всего по городу |  |  |  | 5153,1 |  | 6025,7 |  | 5382,5 |  | 6293,9 |

Расчет водопотребления промышленными предприятиями

Табл. №13

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Существующее положение | 1 очередь (2009-2020 г.г.) | Расчетный срок (2020-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственный водозабор м3/сут | Сети города м3/сут | Всего м3/сут | Собственный водозабор м3/сут | Сети города м3/сут | Всего м3/сут | Собственный водозабор м3/сут | Сети города м3/сут | Всего м3/сут |
| 1 | ЗАО «Крафт Фудс Рус» | 745,9 | - | 745,9 | 820,5 | - | 820,5 | 902,5 | - | 902,5 |
| 2 | ЗАО «Покровская швейная фабрика «Искра» | - | 1,4 | 1,4 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,7 | 1,7 |
| 3 | ООО «Концерн «РОСМ» | 2,3 | - | 2,3 | 2,5 | - | 2,5 | 2,8 | - | 2,8 |
| 4 | ООО «Бупром Покров» | 38,1 | - | 38,1 | 41,9 | - | 41,9 | 46,1 | - | 46,1 |
| 5 | ООО «Энергомеханический завод «Промэнерго» | 90,0 | - | 90,0 | 99,0 | - | 99,0 | 108,9 | - | 108,9 |
| 6 | ООО «Ранова-Покровская» | 70,0 | - | 70,0 | 77,0 | - | 77,0 | 84,7 | - | 84,7 |
| 7 | Прочие предприятия | - | 950,3 | 950,3 | - | 1045,3 | 1045,3 | - | 1149,8 | 1149,8 |
| Всего по городу: | 946,3 | 951,7 | 1898,0 | 1040,9 | 1046,8 | 2087,7 | 1145,0 | 1151,5 | 2296,5 |

Расчетное водопотребление по г. Покров

Табл. №14

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | 1 очередь (2009-2020 г.г.) | Расчетный срок (2020-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городской водозабор м3/сут | Водозаборы предприятий, м3/сут | Всего м3/сут | Городской водозабор м3/сут | Водозаборы предприятий, м3/сут | Всего м3/сут |
|  |  |  | подземный | поверхностный |  |  | подземный | поверхностный |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 4552,8 |  |  | 4552,8 | 4755,6 |  |  | 4755,6 |
| 2 | Неучтенные расходы 15% | 682,9 |  |  | 682,9 | 713,3 |  |  | 713,3 |
| Всего по п.1…2 | 5235,7 |  |  | 5235,7 | 5468,9 |  |  | 5468,9 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 790 |  |  | 790 | 825 |  |  | 825 |
| Всего по п.1…3 | 6025,7 |  |  | 6025,7 | 6293,9 |  |  | 6293,9 |
| 4 | Предприятия и организации города | 1046,8 | 1040,9 | - | 2087,7 | 1151,5 | 1145,0 | - | 2296,5 |
| Итого по городу: | 7072,5 | 1040,9 | - | 8113,4 | 7445,4 | 1145,0 | - | 8590,4 |
| в том числе без полива: | 6282,5 | 1040,9 | - | 7323,4 | 6620,4 | 1145,0 | - | 7765,4 |

Водопотребление по г. Покров

Табл. №15

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Источник водоснабжения | Существующее положение м3/сут | 1 очередь (2009-2020 г.г) м3/сут | Расчетный срок (2020-2030 г.г) м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | городской водозабор | 3252,6 | 6025,7 | 6293,9 |
|  |  | водозаборы предприятий | - | - | - |
|  |  | Всего: | 3252,6 | 6025,7 | 6293,9 |
| 2 | Промышленные предприятия | городской водозабор | 951,7 | 1046,8 | 1151,5 |
|  |  | водозаборы предприятий | подземный | 946,3 | 1040,9 | 1145,0 |
|  |  |  | поверхностный | - | - | - |
|  |  | Всего | 1898,0 | 2087,7 | 2296,5 |
| Итого по городу: |  | 5150,6 | 8113,4 | 8590,4 |
| в том числе | подземных вод | 5150,6 | 8113,4 | 8590,4 |
| из них | городской водозабор | 4204,3 | 7072,5 | 7445,4 |
|  | водозаборы предприятий | подземный | 946,3 | 1040,93 | 1145,0 |
|  |  | поверхностный | - | - | - |

При расчетном числе жителей 16,5 тыс. человек, застройке зданиями высотой три этажа и выше, в соответствии с табл. 5 СНиП 2.04.02-84* расчетный расход воды на один пожар принимается равным 15 л/с; расчетное количество пожаров – 2.

Для предприятий города (все предприятия имеют площадь территории менее 150 га, застроены зданиями со строительным объемом до 20 тыс. м3, степенью огнестойкости II, категорией производства А, Б, В) в соответствии с п. 2.23 и табл. 7 СНиП 2.04.02-84* расчетное количество пожаров – 1 с расчетным расходом воды на один пожар 15 л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение общественных зданий принят по зданию школы: площадь застройки 2085 м2, строительный объем - 26,3 тыс. м3 и, согласно табл. 6 СНиП 2.04.02-84*, составляет 25 л/с.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение указанного здания принимаются по табл. 1 СНиП 2.04.01-85* и составляют – 2 струи с расходом по 2,5 л/с.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение здания промпредприятия (со строительным объемом до 20 тыс. м3, степенью огнестойкости II, категорией производства А, Б, В) принимаются по табл. 2 СНиП 2.04.01-85* и составляют – 2 струи расходом по 5 л/с.

Отсюда расчетное количество пожаров и расходы воды на пожаротушение в целом для системы централизованного водоснабжения города:

- расчетное количество пожаров – 2 (один на предприятии и один в общественном здании);

- расход воды на один пожар на наружное пожаротушение предприятия – 15 л/с;

- расход воды на внутреннее пожаротушение предприятия – 2×5 = 10 л/с;

- расход воды на пожаротушение общественного здания – 25 л/с;

- расход воды на внутреннее пожаротушение общественного здания –2×2,5 = 5 л/с;

- общий расход воды на пожаротушение – 55 л/с.

Продолжительность тушения пожара, согласно п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*, принята 3 часа; максимальный срок восстановления пожарного объема воды – 24 часа.

Расчетный объем воды на пожаротушение на первую очередь и расчетный срок составляет:

Q = t ( (q1 + q2 + q3 + q4) ( 3,6 = 3 × (15 + 10 + 25 + 5) × 3,6 = 594 м3

Q – объем воды в резервуарах на пожаротушение, м3;

t – продолжительность тушения пожара, n = 3 часа;

q1 – расход воды на пожар на предприятии, q1 = 15 л/с;

q2 - расход воды на внутренний пожар на предприятии, q2 = 10 л/с;

q3 – расход воды на пожар в общественном здании, q3 = 25 л/с;

q4 - расход воды на внутренний пожар в населенном пункте, q4 = 5 л/с;

3,6 – переводной коэффициент л/с в м3/ч.

Пополнение противопожарного запаса принято в течение 24 часов.

Система и схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения жилой застройки города. Водоснабжение жилой застройки и части промышленных предприятий на первую очередь строительства, в количестве 8113,4 м3/сут, сохраняется по существующей схеме, как от существующих водозаборов города, так и от водозаборов промпредприятий.

На площадке насосной станции второго подъема дополнительно к двум существующим резервуарам по 500 м3 запроектировать и построить резервуар емкостью 1000 м3. Общая емкость резервуаров составит – 2000 м3.

Схемой сохраняются водозаборные сооружения промышленных предприятий с использованием воды на собственные хозяйственно-питьевые и производственные нужды, с использованием освободившихся мощностей водозаборов в качестве резерва для обеспечения мероприятий ГОиЧС, а также на возможное перспективное производственное водопользование самих предприятий.

Водопроводные сети города предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не более 200 метров. Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие городской водопроводной сети – перекладка отдельных участков сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей (110÷315 мм, с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов.

Схема водоснабжения принята низкого давления, категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

Общая протяженность водопроводных сетей города составит 45,03 км, из них:

– на первую очередь строительства:

- существующие сохраняемые сети – 42,23 км, из них

- реконструируемые сети – 21,1 км.

- новое строительство – 2,8 км.

– на расчетный срок:

- существующие сохраняемые сети – 45,03 км;

- новое строительство – 16,5 км.

Свободные напоры

Учитывая существующую этажность городской жилой застройки, свободный минимальный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здания над поверхностью земли принимается равным 42 м (для зданий высотой до 9 этажей).

Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки, предусматривается строительство местных насосных установок для повышения напора.

Свободный напор в сети водопровода при пожаротушении должен быть не менее 10 м, а тушение пожара осуществляется пожарными машинами.

Свободный максимальный напор в сети водопровода не должен превышать 60 м.

Зоны санитарной охраны

Проектом предусматривается устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и площадок водозаборных скважин, а также санитарно-защитной полосы водоводов.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения проектируется из трех поясов.

Граница первого пояса ЗСО источника водоснабжения устанавливается на расстоянии 50 м  от водозаборных скважин. Территории первого пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть спланированы, огорожены и озеленены.

На территории первого пояса ЗСО предусматриваются мероприятия согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Границы второго и третьего поясов ЗСО источников водоснабжения определяются расчетами на последующих стадиях проектирования.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается на расстоянии 10 м  от крайних водоводов.

### 3.8.2. Бытовая канализация

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения;

- улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в р. Шитку.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив. Расходы производственных сточных вод приняты по материалам МУП ЖКУ и данным, представленными предприятиями г. Покров, составляют 1790,1 м3/сутки и увеличены на первую очередь и расчетный срок на 10%.

Количество сточных вод, поступающих на КНС города и далее на очистные сооружения канализации от сторонних потребителей, составит:

- от пос. Введенский – 53,6 тыс. м3/год или 146,8 м3/сутки;

- от пос. Нагорный – 168,8 тыс. м3/год или 462,5 м3/сутки.

- от оздоровительного комплекса – 1185 м3/год или 38,2 м3/сутки.

Расход сточных вод, поступающих от сторонних потребителей, увеличен на первую очередь и расчетный срок на 10%.

Расчет водоотведения бытовых сточных вод от населения приведен в таблице 41. Результаты подсчета расхода сточных вод в целом по городу приведены в таблице 42.

Расчет водоотведения бытовых сточных вод от населения

Табл. №16

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Норма водопотребления л/сут | 1 очередь (2009-2020 г.г.) | Расчетный срок (2020-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Среднесуточный расход м3/сут | Ксут.макс. | Макс. суточный расход м3/сут | Кол-во водопотребителей | Среднесуточный расход м3/сут | Ксут.макс. | Макс. суточный расход м3/сут |
| 1 | Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | чел. | 250 | 13200 | 3300 | 1.2 | 3960 | 13800 | 3450 | 1.2 | 4140 |
| 2 | Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | чел. | 190 | 2600 | 494 | 1.2 | 592,8 | 2700 | 513 | 1.2 | 615,6 |
| Итого по п.п. 1..2 |  |  | 15800 | 3794,0 |  | 4552,8 | 16500 | 3963,0 |  | 4755,6 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% |  |  |  | 561,9 |  | 682,9 |  | 594,5 |  | 713,3 |
| Всего по городу |  |  |  | 4363,1 |  | 5235,7 |  | 4557,5 |  | 5468,9 |

Расчет водоотведения г. Покров

Табл. №17

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Существующее положение м3/сут | 1 очередь (2009-2020 г.г.) м3/сут | Расчетный срок (2020-2030 г.г.) м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Крафт Фудс Рус» | 369,8 | 406,8 | 447,5 |
| 2 | ЗАО «Покровская швейная фабрика» | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| 3 | ООО «Концерн РОСМ» | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
| 4 | ООО «Бупром Покров» | 13,9 | 15,3 | 16,8 |
| 5 | ООО «Энергомеханический завод «Промэнерго» | 103,1 | 113,4 | 124,7 |
| 6 | ООО «Ранова-Покровская» | 44,6 | 49,1 | 54,0 |
| 7 | Прочие предприятия | 1255,0 | 1380,5 | 1518,6 |
| Итого по п. 1…7: | 1790,1 | 1969,1 | 2166,1 |
| 8 | Население города | 3252,6 | 5235,7 | 5468,9 |
| Всего по городу: | 5042,7 | 7204,8 | 7635,0 |
| сторонние потребители: |  |  |  |
| пос Введенский | 146,8 | 161,5 | 177,7 |
| пос. Нагорный | 462,5 | 508,8 | 559,7 |
| оздоровительный комплекс | 38,2 | 42,0 | 46,2 |
| В с е г о: | 5690,2 | 7917,1 | 8418,6 |

Схема канализации

Проектом предусматривается развитие существующей системы централизованной канализации города, включая канализование районов застройки усадебного и блокировочного типа, при этом принята во внимание наработанная, но пока не реализованная проектно-сметная документация на строительство отдельных сетей и КНС.

Проектная схема канализации города определена в соответствии с рельефом местности, местоположением существующих и ранее запроектированных канализационных насосных станций и очистных сооружений, и предусматривает дальнейшее развитие существующей системы канализации города.

Отведение сточных вод от жилой застройки и предприятий предусматривается системой коллекторов, канализационных насосных станций и напорных коллекторов, при этом производственные сточные воды принимаются в канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

На первую очередь строительства предусматривается канализовать районы застройки усадебного и секционного типа территорий первоочередного освоения жилых районов города (см. плановые материалы).

На расчетный срок на существующих КНС предусматривается замена насосов на более мощные по производительности.

На площадке очистных сооружений построена новая КНС для перекачки сточных вод на ОСК производительностью 10,0 тыс.м3/сутки. Сточные воды поступающие на КНС «Головная» необходимо переключить на построенную КНС.

Проектом предусматривается дальнейшее строительство недостроенных очистных сооружений производительностью 10 тыс. м3/сут, на которых предусматривается внедрение современных технологий доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения высшей категории, с выпуском в р. Вольгу.

Очистные сооружения расположены с восточной стороны от г. Покрова в районе дер. Марочково.

Общая протяженность самотечных и напорных коллекторов составит 70,96 км, из них:

- существующие сохраняемые сети – 45,26 км, из них

реконструируемые сети – 23,2 км;

- 5,7 км – первая очередь строительства;

- 20,0 км – расчетный срок.

По мере благоустройства частной жилой застройки предусматривается подключение их к централизованной канализации; при этом существующие выгребные ямы подлежат ликвидации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны проектируемых канализационных насосных станций до границ жилой застройки принимаются по табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 (редакция 2008 г) и составляют от 15 до 20 метров.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений канализации до границ жилой застройки принимается по табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 (редакция 2008 г) и составляет 400 м.

### 3.8.3. Дождевая канализация

Организация стока поверхностных вод с территории города обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке и строительством водосточной сети закрытого типа. Сброс воды из коллекторов осуществляется на очистные сооружения дождевой канализации с дальнейшим сбросом очищенных вод в р. Вольгу.

Схема дождевой канализации учитывает рельеф местности и возможность размещения очистных сооружений с учетом планировочных решений.

Проектные решения вертикальной планировки улиц и проездов позволяют обеспечить сбор дождевых и талых вод как открытой сетью придорожных лотков, так и закрытой сетью водостоков, и отведение их в пониженные точки бассейнов стока.

Из условий рельефа территории города и невозможности строительства очистных сооружений в пониженных точках бассейнов стока проектом предусматривается строительство девяти насосных станций перекачки дождевой канализации.

Очистные сооружения ливневых вод предлагается разместить рядом с недостроенными очистными сооружениями канализации г. Покрова. Проектными решениями предусматривается строительство одних очистных сооружений поверхностного стока.

Очистные сооружения принимаются полной заводской готовности комплектной поставки фирмы «LABKO» (Финляндия) или аналогичных сооружений других фирм, при этом возможно применение различных схем подачи сточных вод на очистку:

- напорной (без регулирующей емкости); т.е. подача на очистку осуществляется насосной станцией;

- накопительной (с аккумулирующей емкостью);

- комбинированной (включает в себя элементы указанных схем);

Состав сооружений включает в себя:

- разделительные камеры для отведения наиболее загрязненной части стока на очистку и сброс в водоемы условно-чистой части стока;

- пескоотделители,

- нефтемаслосепараторы;

- угольные фильтры доочистки.

Указанные очистные сооружения отличаются малыми габаритными размерами при достаточно большой пропускной способности; при этом степень очистки поверхностного стока соответствует нормативам сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения или на рельеф местности.

Варианты схемы очистки по каждому бассейну поверхностного стока определяются на последующих стадиях проектирования; предварительно для расчетов принимаем вариант с аккумулирующей емкостью.

Расчетные расходы поверхностного стока

Расчетные расходы дождевых вод определяем по бассейнам поверхностного стока; расчет проводим по «Рекомендациям по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006.

Данные по климатическим характеристикам, используемым в расчетах дождевой канализации, приняты по СНиП 23.01.99 и по приложению 4 «Методика комплексных расчетов систем дождевой канализации».

Расчетные расходы поверхностного стока, производительность очистных сооружений дождевой канализации по бассейнам канализования приведены в сводной таблице 18.

Сводная таблица расчетных расходов поверхностного стока

Табл.№18

| Расчетные расходы | Количество |
| --- | --- |
|  | м3/год | м3/сут | м3/ч | л/с |
| Дождевая канализация |  |  |  |  |
| а) максимальные, всего: | 2446426,2 | 168350,5 | 210438,1 | 11752,8 |
| в том числе дождевые воды | 1607453,8 | 168350,5 | 210438,1 | 11752,8 |
| - талые воды | 838972,4 |  |  |  |
| б) средние |  | 41392,6 | 5913,2 | 1642,5 |
| в) направляемые в аккумулирующую |  |  |  |  |
| емкость очистной установки, всего: | 1712498,4 | 117845,4 | 9808,2 | 2724,5 |
| в том числе дождевые воды | 1125217,7 |  |  |  |
| - талые воды | 587280,7 |  |  |  |
| г) производительность очистной установки |  | 22999,2 | 958,3 |  |

Данные по составу поверхностного стока для жилой застройки (усредненные) приняты по таблице 2 «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока ...»:

- дождевой сток:  взвешенные вещества – 400 мг/л, нефтепродукты – 8 мг/л;

- талый сток:  взвешенные вещества – 2000 мг/л, нефтепродукты – 20 мг/л.

Очищенные поверхностные воды должны иметь концентрацию загрязняющих веществ, не более:

- по взвешенным веществам    6 мг/л;

- по нефтепродуктам           0,05 мг/л.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона проектируемых очистных сооружений поверхностных вод до границ жилой застройки принимается по 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 (редакция 2008 г) и составляет 50 м.

Объемы  строительства

Данные о проектируемых водопроводных сетях, самотечных и напорных коллекторах канализации, ливневой канализации и КНС в целом по городу приведены в таблице 19.

Табл. №19

| № п/п | Материалы труб, ГОСТ, диаметр труб | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| Водоснабжение |
| 1 | Труба ПВХ РК С питьевая (новое строительство) (110÷(225 мм | 2,8 км | 16,5 км |
| 2 | Труба ПВХ РК С питьевая (реконструкция сети) (110÷(225 мм | 21,1 км | - |
| 3 | Резервуар чистой воды, объемом 1000 м3 | 1 шт. | - |
| Переход через реку |
| 4 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 (225(315 мм | - | 0,2 км |
| Канализация |
| 5 | Канализационные насосные станции | 2 шт. | 2 шт. |
| 6 | Очистные сооружения канализации, производительностью 10000 м3/сут | 1 шт. | - |
| Самотечные коллектора |
| 7 | Сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации (новое строительство), труба “ПРАГМА” по ТУ 2248-001-76167990-2005 (170(340 мм | 2,2 км | 18,5 км |
| 8 | Сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации (реконструкция сети), труба “ПРАГМА” по ТУ 2248-001-76167990-2005 (170(340 мм | 12,3 | - |
| 9 | Трубы полиэтиленовые напорные по ГОСТ 18599-2001* тип «С» (110(315 мм (реконструкция напорных трубопроводов) | 11,0 | - |
| Напорные коллектора |
| 10 | Трубы полиэтиленовые напорные по ГОСТ 18599-2001* тип «С» (110(315 мм | 3,5 км | 1,5 км |
| Ливневая канализация |
| 11 | Очистные сооружения ливневой канализации, производительностью 958,3 м3/ч | - | 1 шт. |
| Насосные станции |
| 12 | Канализационные насосные станции | - | 9 шт. |
| Самотечные коллекторы |
| 13 | Самотечная сеть ливневой канализации (вновь строящиеся) из труб железобетонных по ГОСТ 6482-88 (300÷800 мм | - | 36,0 км |
| Напорные коллекторы |
| 14 | Трубы полиэтиленовые напорные по ГОСТ 18599-2001* тип «С» (110(340 мм | - | 4,0 км |

### 3.8.4. Теплоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается к расчетному сроку (2020 - 2030 г.г.) построить 105,0 тыс.м2 жилья, из них 57,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5, 20,0 тыс. м2 – этажностью от 2 до 3,  остальная часть 28,0 тыс.м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 при расчетной температуре наружного воздуха -28оС.

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к завершению строительства к 2030г. составляет 8,91 Гкал/ч.

Теплоснабжение секционной застройки будет решено при разработке схемы теплоснабжения города.

Теплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки предусматривается от поквартирных источников тепла.

### 3.8.5. Газоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается к расчетному сроку (2020-2030гг.) построить 185,0 тыс.м2 жилья, из них 97 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5, на долю секционной застройки 2-3 этажа приходится 32 тыс. м2, остальная часть 56 тыс.м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

Расход газа для секционной застройки на расчетный срок составит 2210 м3/ч.

В домах  усадебной застройки планируется установка газовых плит и газовых двухконтурных котлов для индивидуального отопления и горячего водоснабжения.

Расход газа на дома усадебной застройки на расчетный срок составит 2240 м3/ч.

Общий расход газа на проектируемое строительство составит на расчетный срок – 4450 м3/ч.

На расчетный срок предполагается 100%-ная газификация города.

### 3.8.6.Электроснабжение

Номинальная трансформаторная мощность ПС35кВ «Городская»-2х10мВА, ПС 110кВ «Городская» - 2х16мВА, ПС 110кВ «Лесная» - 2х16мВА. Допустимый уровень звукового давления на территориях микрорайонов составляет 45ДБА согласно СНИП23-03-2003 «Защита от шума».

При номинальной мощности уровень шума 45ДБА обеспечивается на расстоянии (без шумозащитных мероприятий на ЦП):

от ПС35кВ «Городская»» - около 100м,

от ПС110кВ «Лесная»» - около 150м.

По проекту шумовых зон ПС110кВ «Городская», величина ее составляет около 150м (ООО «Владэнергопроект»).

Часть прилегающей к ПС «Городская» планируемой территории социального и культурно-бытового обслуживания располагается в зонах их шумового дискомфорта. Необходимо предусмотреть на Центрах питания шумозащитные мероприятия для уменьшения радиуса зоны шумового дискомфорта до границ указанной территории.

Размер шумовой зоны должен быть уточнен специальным акустическим расчетом по конкретным заводским значениям уровней звуковой мощности в полосах частот трансформаторов. Конкретно объем, вид шумозащитных мероприятий разрабатывается по отдельному проекту.

С учетом планировочных решений настоящего генплана, предусматривается вынос на 1-ю очередь существующей ВЛ-35кВ из зоны планируемой жилой застройки (см чертеж «Схема электроснабжения и средств связи» и основной чертеж).

Общий уровень электропотребления города определен исходя из потребности в электроэнергии системных и мелко промышленных потребителей, жилищно-коммунального сектора, транспорта, сельхозпредприятий.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по срокам проектирования определены в соответствии с численностью населения и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» (утверждены приказом №213 Минтопэнерго России 29июня 1999года), а также с учетом фактического электропотребления. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД34.20.185-94». Нормы электропотребления на 1 жителя учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, коммунальные предприятия и объекты транспортного обслуживания наружное освещение, инженерные сооружения.

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки для города с газовыми плитами составит на расчетный срок – 0.41кВт/чел, на 1 очередь – 0.34кВт/чел, соответственно годовое число часов использования максимума электрической нагрузки - 5300часов и 5100 часов.

Удельное коммунально-бытовое электропотребление на расчетный срок и 1 очередь составят соответственно 2170кВт*ч/чел в год и 1730кВт*ч/чел в год.

По системным потребителям ожидаемый расход электроэнергии определен по фактическому электропотреблению с учетом естественного увеличения нагрузок на 1.5% ежегодно (плановое развитие предприятий проектом не задано). Нагрузки мелко промышленных потребителей приняты в размере 50% от нагрузок ЖКС.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Табл. №20

| Этап | 1 очередь(2015г) | расчетный срок (2025г) |
| --- | --- | --- |
| Население, тыс. человек | 15.8 | 16.5 |
| Годовое электропотребление, млн. кВтч | 27.3 | 35.8 |
| Максимальная электрическая нагрузка, мВт | 5.4 | 6.8 |

Максимальная электрическая нагрузка

Табл. №21

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
|  | 1 очередь(2015г) | расчетный срок (2025г) |
| Жилищно-коммунальный сектор | 5.4 | 6.8 |
| Промышленность | 8.6 | 10.0 |
| Мелко промышленные потребители | 2.7 | 3.4 |
| Потери в сетях и прочие неучтенные нагрузки | 3.3 | 4.0 |
| Итого | 20 | 24.2 |
| Тоже, с учетом коэффициента одновременности (0.7) | 14.0 | 17.0 |

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчетный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий жизни населения, развитием промышленных и прочих потребителей.

В соответствии со «Схемой развития электрических сетей 35-110кВ и выше Владимирской энергосистемы на период 2007-2015год» (ОАО «Нижегородскэнергосетьпроект», 
г. Н. Новгород) покрытие возрастающих нагрузок на все сроки проектирования предусматривается от существующих подстанций напряжением 35-110кВ.

Сеть 10кВ целесообразно сохранить одно-звеньевой по петлевой схеме.

Рекомендуется в развитие настоящего генплана разработать «Схему развития городских электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки проектов по их строительству, расширению и реконструкции.

На чертеже «Схема электроснабжения и средств связи» показаны местоположение энергоснабжающих сетей 35-110кВ в границах города.

На последующих стадиях проектирования следует учитывать коридоры ВЛ35-500кВ, обеспечивая их сохранность.

### 3.8.7. Средства связи

а) телефонизация

Потребность в телефонах при условии 100% охвата населения составит на расчетный срок около 6200 номеров автоматической телефонной связи, в т. ч. на 1 очередь - около 6000 номеров.

Планы по строительству новой или реконструкции существующих АТС Владимирский филиал ОАО «ЦентрТелеком» не представил.

Следует внедрять цифровое оборудование на АТС. Это улучшит качество связи, упростит обслуживание АТС и позволит на используемых площадях значительно увеличивать монтируемую емкость.

Планировочными решениями на последующих стадиях проектирования необходимо обеспечить сохранность ответственных линий связи Владимирского филиала ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «РосТелеком и других владельцев (сведения об их местоположении заказчиком не предоставлены).

Для улучшения качества связи необходимо также заменять воздушную прокладку сетей телефонизации на кабельную прокладку (в грунте, канализации).

Схема развития сетей телефонизации решается на последующих стадиях проектирования.

б) радиовещание

Планы по развитию сетей радиофикации г. Покров Владимирский филиал ОАО «ЦентрТелеком» не предоставил. Настоящим проектом на перспективу предусматривается дальнейшее развитие эфирного вещания взамен проводного (с учетом развития эфирного вещания по области в целом).

### 3.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка городских территорий – инженерные мероприятия по преобразованию, изменению и улучшению природных условий в состояние, пригодное для градостроительного использования.

В соответствии с архитектурно – планировочными решениями и природно – климатическими условиями предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- вертикальная планировка территории;

- понижение уровня грунтовых вод, защита территорий от затопления и подтопления;

- благоустройство долин р.Шитка , озёр и  городских водоёмов.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территории населённых пунктов и представляет собой приспособление естественного рельефа к требованиям строительства, планировки, застройки и благоустройства территорий.

В настоящее время сток поверхностных вод осуществляется в основном естественным путём по уличной сети за счёт уклонов существующей поверхности со сбросом по пониженным местам и ручьям в пойму р.Шитки и её притоков.

На проектируемой территории в северо – восточной части преобладает относительно плоский рельеф с высоким стоянием грунтовых вод. Поверхностный водоотвод на данной территории обеспечить в р.Шитку за счет подсыпки территории.

Работы по вертикальной планировке требуются значительные, что обусловлено неблагоприятным рельефом, с уклоном, не соответствующим нормативным значениям.

Понижение уровня грунтовых вод, защита территории

от затопления и подтопления

Защита территорий от затопления является одновременно решением вопроса о рациональном использовании территорий пойм, освоение которых возможно только после повышения отметок их поверхности.

Основные и наиболее распространённые методы защиты территорий   связаны с применением водооградительных сооружений, которые обеспечивают искусственное повышение поверхности территорий (подсыпка).

При освоении площадок в пойме р.Шитка (северо-восточная часть) и южной части города необходимо выполнить подсыпку территории. Толщина слоя подсыпки будет составлять примерно 2м, но её необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

Большая территория г.Покров имеет высокий уровень стояния грунтовых вод, что не соответствует СНиП (на территории: капитальной застройки – не менее 2м. от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и др. зелёных насаждений – не менее 1м. ) и требует проведения дополнительных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод.

Понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путём устройства дренажей (конструкция дренажей устанавливается на последующих стадиях проектирования), на территории усадебной застройки – открытыми водотоками (бетонные лотки или кюветы вдоль проезжей части дорог, канавы) со сбросом через грязеуловители в р.Шитку или городскую подземную сеть водостоков.

Благоустройство долин р. Шитка, озер и городских водоёмов

К водоёмам, находящимся на проектируемой территории относятся: река Шитка, озёра Введенское, Чёрное, Белое, пруды, протоки.

На территории города водоёмы загрязняются различными отбросами. Необходимо выполнить углубление и расчистку русел, укрепление береговых откосов.

Инженерное оборудование и благоустройство водоёмов включают следующие мероприятия:

- очистка от ила, мусора;

- обеспечение регулярного их питания естественными источниками или водой городской водопроводной сети;

- укрепление береговых откосов, гарантирующее их неразмываемость.

Профилактическими мероприятиями по обеспечению чистоты водоёмов являются: запрещение сброса в них загрязнённых вод промышленных предприятий и предотвращение сброса поверхностных вод, несущих загрязнение с территории города. В процессе эксплуатации обязательна регулярная очистка водоёмов от грязи и ила, осаждающихся на дне.

Крепление берегов водоёмов может иметь различные конструктивные решения. В практике применяются: устройство травяного покрова, одерновка поверхности откосов, мощение булыжным или осколочным камнем, иногда монолитными или сборными железобетонными плитами.

На озере Чёрном предусмотрена организация зоны отдыха для населения. Необходимо установить малые архитектурные формы: лавочки, столики, раздевалки, предусмотреть места для парковки автомобилей.

## 3.9. Охрана окружающей среды. 
Основные природоохранные мероприятия

Проект “Корректировка генерального плана г.Покров” разрабатывался с учетом сложившейся экологической ситуации и должен обеспечить дальнейшее устойчивое развитие инфраструктуры города.

Для оздоровления экологической обстановки рекомендуется осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

##### Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. Поэтому администрации г.Покров и лицензионным службам необходимо концентрировать свое внимание при открытии новых предприятий на этих вопросах и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

##### Организационные мероприятия

К организационным мероприятиям относится разработка проекта расчетной санитарно защитной зоны для южной промышленной зоны, ЗАО “Покровская швейная фабрика “Искра”, ООО “Управляющая компания Покровская” ООО “Ранова Покровская”, ООО “ХИМПРОФЭКС”, ООО “Вагран Плюс”, ООО  “Алькафар”, ООО “ЭкоПромПокров”, ООО “Владимирская управляющая компания 33”, подтверждение размеров СЗЗ замерами загрязнения атмосферного воздуха и физического (шумового) воздействия с определением окончательного ее размера.

Определение требуемого санитарного разрыва для  гаражей-стоянок индивидуального легкового автотранспорта расположенных на восточной окраине города, с подтверждением инструментальными замерами загрязнения атмосферного воздуха и физического (шумового) воздействия.

Осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

Усиление контроля за выполнением мероприятий, направленных на сокращение выбросов (оснащение источников выбросов пылегазоулавливающим оборудованием, совершенствование технологических процессов).

Усиление контроля за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных предприятий.

Постоянно вести контроль по выбросам вредных веществ от промышленных предприятий города.

Усиление контроля за эксплуатацией объектов, расположенных в водоохранной зоне р..Шитка (ООО “Ранова-Покровская”, котельная, гаражей-стоянок) с целью обеспечения охраны р..Шитка от загрязнения в соответствии с водным законодательством.

##### Планировочные решения

После установления окончательного  размера санитарно защитных зон при необходимости решается вопрос о  выносе селитебной застройки (жилье, ДДУ, школы и т.п.) за пределы окончательной санитарно-защитной зоны или о  необходимости выноса, как крайней меры,  ряда промышленных предприятий в южную промышленную зону:

- ООО “ХИМПРОФЭКС”, ООО “Вагран Плюс”, ООО  “Алькафар” - с размещением, после рекультивации почвы,  на освободившейся территории жилой застройки,

- ООО “ЭкоПромПокров”, автотранспортного предприятия ООО “Владимирская управляющая компания 33”  - с размещением, после рекультивации почвы, на освободившейся территории жилой застройки,

- Предприятие по производству бетона ООО “Покровское” - с размещением на освободившейся территории предприятия пищевой промышленности с СЗЗ в 50 м,

- вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов,

- все вновь проектируемые промышленные предприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства,

- создание на территории города единой системы зеленых насаждений,  озеленение С33 предприятий, организация зеленых прогулочных зон и зон отдыха.

### 3.9.1. Воздушный бассейн

Генеральным планом развития города предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение состояния атмосферного воздуха в селитебной застройке:

- необходимо улучшить эффективность работы пылегазоочистных установок на промпредприятиях,

- реализация предложенной схемы теплоснабжения города (от существующих котельных) обеспечит допустимое воздействие  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,

- строительство южного обхода города федеральной трассой,

- строительство грузовой автомагистрали в южной части города для внутригородского грузового транспорта южной промышленной зоны, минуя жилую застройку и центр города, с выходом на существующую федеральную трассу за границей городского поселения,

- проведение работ по натурному обследованию акустического режима в жилой застройке, расположенной вдоль городской автомагистрали,

- теплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки предусматривается от поквартирных источников тепла.

- В качестве топлива используется наиболее экологически чистое топливо – природный газ. Источники выбросов, использующие природный газ, как правило, оказывают допустимое воздействие на окружающую среду и человека.

### 3.9.2. Поверхностные и подземные воды

Генеральным планом развития города предусмотрены мероприятия, направленные на экономное и рациональное использование водных ресурсов и улучшение экологического состояния  окружающей среды:

- дальнейшее развитие централизованного водоснабжения города с использованием существующего водозабора,

- улучшение качества воды, подаваемой потребителям для хозяйственно-питьевых нужд,

- сокращение потерь воды при ее транспортировке от водозаборных сооружений до потребителей.

Для защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения и истощения предусматриваются следующие мероприятия:

- на перспективное развитие предусматривается канализование усадебной застройки как проектируемой, так и существующей, включая канализование районов застройки усадебного и блокированного типа,

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения,

- дальнейшее строительство недостроенных очистных сооружений (на востоке г.Покров в районе дер. Марочково) производительностью 10,0 тыс. м3/сутки с внедрением современных технологий доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения высшей категории р.Вольга, левый приток р.Клязьма,

- развитие на промышленных предприятиях, использующих воду на производственные нужды, систем оборотного водоснабжения,

- организация отведения поверхностного стока с жилой  территории города обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке и строительством как открытой сети придорожных лотков, так и  водосточной сети закрытого типа,

- строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод  полной заводской готовности (фирма «LABKO», Финляндия или аналогичных сооружений других фирм) в районе недостроенных очистных сооружений (на востоке г.Покров в районе дер. Марочково), с обеспечением качества очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения высшей категории р.Вольга. В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция санитарно-защитная зона для проектируемых очистных сооружений закрытого типа  составляет 50 метров,

- строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях, производственные сточные воды принимаются в систему канализации в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов»,

- строительство локальных очистных сооружений поверхностных стоков на промышленных предприятиях с обеспечением качества очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения (р.Шитка),

- организация отведения поверхностного стока с  территории промышленных предприятий с проведением работ по вертикальной планировке и строительством водосточной сети закрытого типа с подключением к системе дождевой канализации города.

### 3.9.3. Защита почвы и растительности

На состояние почвы определенное влияние оказывают условия сбора, хранения  и утилизации отходов, образующихся от населения и промышленных предприятий.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» N 4690-88.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными службами санэпиднадзора.

Администрации города необходимо реализовывать программу очистки города, включая систему сортировки ТБО. В результате удаления утилизируемой фракции (бумага, резина, металл, стекло, полиэтиленовая пленка, бутылки и т.д.) поток отходов на захоронение уменьшится на 10-30%. Это позволит увеличить срок службы санкционированной свалки.

Администрации города также необходимо реализовывать  мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации земель на их территориях.

### 3.9.4. Организация санитарно-защитных зон

Промышленные предприятия

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяются от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и /или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно защитных зон предприятий, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

На период разработки данного проекта ни одно предприятие не имеет утвержденного проекта санитарно защитной зоны.

В данной ситуации, в соответствии с п.3.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, для предприятий южной промышленной зоны необходимо разработать единый проект обоснования размера СЗЗ с учетом суммарных выбросов всех источников, результатов натурных исследований загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы ориентировочные размеры санитарно защитных зон, приведенные в данном проекте, должны быть скорректированы.

При необходимости решается вопрос о  выносе селитебной застройки (жилье, ДДУ, школы и т.п.) за пределы санитарно-защитных зон промышленной зоны.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зоны санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается на расстоянии 10 метров в каждую сторону от оси водовода.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

В соответствии с «Водным кодексом», 2006 г. водоохранная зона р. Шитка составляет 50 метров, прибрежная полоса 50 метров.

Водоохранная зона оз.Черное составляет 50 м.

Фактическое расстояние от существующих очистных сооружений до  р. Шитка около 80м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных) за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах прибрежных защитных полос запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Санитарно-защитные и водоохранные зоны проектируемых объектов нанесены на схему зонирования территории.

### 3.9.5. Прогноз состояния окружающей среды

В процессе выполнения проекта проведено уточнение и упорядочение существующей планировочной структуры г.Покров, определена структура нового жилищного строительства, намечено строительство и реконструкция объектов инженерного обеспечения.

При разработке проекта учитывалось существующее экологическое состояние территории.

Анализируя ожидаемое состояние окружающей среды после реализации проектных решений можно сделать следующие выводы:

1. Загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ на территории города в ближайшие годы не превысит предельно допустимые концентрации населенных мест при условии выполнения природоохранных мероприятий, изложенных в проекте и соблюдения действующего законодательства в области охраны окружающей среды.

2. Генплан предусматривает максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, дальнейшее озеленение и благоустройство территории, что будет способствовать в целом улучшению экологической ситуации.

3. Организация планово-регулярной очистки территории от жидких и твердых отходов и ликвидация несанкционированных свалок исключит загрязнение почвы твердыми отходами, а подземных и поверхностных  вод загрязненными стоками.

4. Строительство очистных сооружений биологической очистки с внедрением современных технологий доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водные объекты рыбохозяйственного значения уменьшит загрязнение р.Шитка,

5. Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации, организация сетей дождевой канализации будет способствовать в целом благоустройству территории и исключит сброс неочищенных поверхностных сточных вод на рельеф и дальнейшее их попадание в естественные водоисточники, предотвратит загрязнение подземных вод и почвы.

# 4. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА

В состав муниципального образования Петушинский район входит Муниципальное образование город Покров (городское поселение) с численностью населения – 15,6 тыс. чел. Общая протяженность границы составляет 34,26 км.

На севере граница муниципального образования от т.1 до т.2 проходит в восточном направлении по южной и восточной границе СНТ «Заозерное», западной границе 85 квартала Покровского лесничества Заречного лесхоза до мелиоративного канала, затем поворачивает по нему на восток до западной границы 86 квартала этого же лесничества и по ручью двигается до северной границы этого квартала, далее по границе землепользования ОАО «Покровский», южной и восточной границе квартала 72, западным границам 74, 69 кварталов Покровского лесничества Заречного лесхоза до автодороги Покров – Новоселово - Киржач, от т.2 до т.3 поворачивает на юг по правой стороне полосы отвода автодороги Покров-Новоселово - Киржач до южной границы земельного участка ОАО «Покровский», далее проходит в восточном направлении по южным границам ОАО «Покровский» и кварталов 76, 77, 78 Покровского лесничества Заречного лесхоза и далее на юго-запад по восточной границе 91 квартала Покровского лесничества, а затем на юго-восток по северной границе 9 выдела 6 квартала Петушинского сельского лесхоза ПХПЗБ.

На востоке от т.З до т.4 граница проходит вниз по течению по р.Вольга до северной стороны полосы отвода автодороги Волга, от т.4 до т.5 движется на запад вдоль полосы отвода автодороги, от т.5 до т.6 пересекает ее, двигаясь по восточной границе города и совмещаясь с западными границами землепользования ОАО «Покровский», д.Старое Перепечино до железной дороги Москва - Нижний Новгород.

На юге от т.6 до т.7 граница проходит по северной полосе отвода железной дороги Москва - Нижний Новгород, далее от т.7 до т 8 на север, а затем на запад по границе земель производственной базы АП «Каре», землям запаса Петушинского района, землям карьера «Глубоково», землепользования ОАО «Покровский», до границы квартала 112 Покровского лесничества Заречного лесхоза.

На западе от т.8 граница проходит по восточной границе кварталов 112, ПО Покровского лесничества Заречного лесхоза, пересекает автомобильную дорогу «Волга» и по северной стороне полосы отвода движется на запад, а затем на север по левой стороне автодороги к озеру Введенское и далее на северо-запад по границе города до т.1.

Структура земель МО г.Покров

Табл. №22

|  | Га | %% |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель МО г.Покров | 2153 | 100 |
| в том числе земли: |  |  |
| - жилой и общественно-деловой застройки | 206 | 10 |
| - общего пользования | 22 | 1 |
| - площадей, улиц, переулков, проездов, набережных, дорог | 110 | 5 |
| - промышленной и коммунально-складской застройки | 115 | 5 |
| - коллективного и индивидуального садоводства, огородничества и животноводства | 237 | 11 |
| - лесных площадей | 524 | 24 |
| - болот | 303 | 14 |
| - под водой | 93 | 4 |
| - иные | 543 | 25 |

По инициативе администрации г. Покров проектом предлагается включить в границу муниципального образования 27,6 га:

- территорию новых очистных сооружений в районе д. Марочково, включая трассы напорного коллектора до существующей границы и канала для сброса очищенных вод от очистных сооружений до р. Вольга – 14,2 га;

- территорию городской свалки твердых бытовых отходов с подъездной дорогой – 4,14 га;

- территорию городского кладбища и резерв под его развитие с подъездной дорогой – 5,7 га;

- участок промышленной зоны в южной части города (около железной дороги) – 3,56 га.

Общая площадь земель городского поселения г. Покров составит 2180,6 га.

# 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

## 5.1. Экономическая база

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике города сохранится за промышленным производством. Основными направлениями деятельности для улучшения работы экономики города должно стать создание в районе благоприятного хозяйственного климата, обеспечение устойчивого развития существующих базовых предприятий и реформирование убыточных. Рост промышленного производства существующих предприятий на период первой очереди будет составлять около 8% ежегодно.

Структура занятости населения г. Покров будет определяться: с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику города, а с другой будет происходить перераспределение занятых из сферы материального производства в непроизводственную сферу.

Принципиальной особенностью формирования структуры занятости будет развитие внутреннего рынка квалифицированной рабочей силы (за счет создания новых рабочих мест).

## 5.2. Население

Численность населения г.Покров в существующих границах с учетом предполагаемых темпов изменения численности населения составит к 2020 году – 15,8 тыс.человек.

В возрастной структуре увеличится доля населения младше трудоспособного возраста (до 16,0%), но доля трудоспособного населения снизится до 58,2%, доля населения старше трудоспособного возраста прогнозируется в пределах 25,8%.

## 5.3. Жилищное строительство

Проектом прогнозируется увеличение жилищного фонда на I очередь (2020г.) до 
397,0 тыс. кв м общей площади. Средняя жилищная обеспеченность должна составить 
25,0 кв.м на человека.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый на конец I очереди составит 
317,0 тыс.кв.м. Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 5,5 до 8,0 тыс.кв.м общей площади в год.

Динамика жилищного фонда 
на период I очереди (2020 г.)

Табл. №23

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Существующий жилищный фонд, всего | Тыс.кв.м общ.пл | 323,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей | -“- | 216,9 |
|  | Многоэтажная застройка 2-3 этажа | -“- | 42,1 |
|  | Индивидуальная 1-2 этажа | -“- | 64,8 |
| 2. | Население | тыс.чел | 15,6 |
|  | в т.ч. проживает: |  |  |
|  | в многоквартирной застройке | -“- | 13,4 |
|  | в индивидуальной застройке | -“- | 2,2 |
| 3. | Убыль жилищного фонда | Тыс.кв.м общ.пл | 6,8 |
|  | 2-эт. деревянный |  | 5,3 |
|  | 1-эт. усадебный |  | 1,5 |
| 4. | Сохраняемый жилищный фонд, всего | Тыс.кв.м общ.пл | 317,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей | -“- | 216,9 |
|  | Многоэтажная застройка 2-3 этажа | -“- | 36,8 |
|  | Индивидуальная 1-2 этажа | -“- | 63,3 |
| 5. | Население в сохр. жил.фонде | тыс. чел. | 12,8 |
| 6. | Новое строительство, всего | Тыс.кв.м общ.пл | 80,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей | -“- | 40,0 |
|  | Многоэтажная застройка 2-3 этажа | -“- | 12,0 |
|  | Индивидуальная 1-2 этажа |  | 28,0 |
| 7. | Население | тыс. чел. | 3,0 |
| 8. | Всего жилищный фонд к концу расчетного срока | Тыс.кв.м общ.пл | 397,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей | -“- | 256,9 |
|  | Многоэтажная застройка 2-3 этажа | -“- | 48,8 |
|  | Индивидуальная 1-2 этажа | -“- | 91,3 |
| 9. | Население к концу расчетного срока | тыс. чел. | 15,8 |

## 5.4. Социальная инфраструктура

На период первой очереди проектом предусматривается строительство детского сада на 125 мест на юго-западе города и завершение общеобразовательной школы на 660 учащихся.

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и домов культуры города. Кроме того, проектом предусматривается строительство культурно-досугового центра с конференцзалом на 100 мест, кинотеатром на 200 мест, детским кафе на 20 мест, тренажерным залом и косметическим кабинетом.

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями города.

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

## 5.5. Территориально-планировочные решения

Первоочередные мероприятия направлены, прежде всего, на улучшение среды обитания и комфортности проживания в городском поселении и связаны с обустройством существующей застройки.

Основной задачей при решении I очереди строительства является создание композиционно-завершенных отдельных участков застройки, определяющих планировочную структуру города с учетом планировочных условий и ограничений.

Мероприятия на первую очередь (до 2020г.)

Генпланом предусмотрено строительство жилой и общественной застройки на следующих территориях:

в северо-восточной части:

  - строительство индивидуальной жилой застройки на новых территориях.

в юго-западной части:

  - формирование нового квартала со строительством 4-5-этажной секционной жилой застройки с объектами обслуживания;

  - завершение строительства общеобразовательной школы на 660 мест с пристроенным бассейном;

  - строительство детского сада на 125 мест.

В целом по городу необходимо упорядочение застройки на существующих территориях, благоустройство берегов реки Шитка и существующих зеленых насаждений общего пользования в городе, озеленение улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

## 5.6. Озелененные территории

На 1-ую очередь намечается сохранение и дальнейшее благоустройство всех существующих зеленых устройств общего пользования.

Кроме того, предусматривается начать работы по благоустройству поймы р. Шитка в северо-западной части со стороны ул. Заречная (район первоочередного строительства) на площади 6.0 га.

Площадь насаждений общего пользования к концу 1 очереди (2020 год) планируется довести до 7.5 га, или  4.6 м2 на человека. Недостаточная нормативная обеспеченность к концу 1 очереди объясняется низкими показателями по существующему положению на исходный год генплана (1м2 на человека) и небольшими объемами первоочередного строительства.

## 5.7. Транспортная инфраструктура

Первоочередными мероприятиями должны стать:

- Благоустройство улиц и дорог, не имеющих асфальтобетонного покрытия, тротуаров;

- Строительство проезжей части улиц и дорог местного значения в застройке, предусмотренной к строительству на 1 очередь.

## 5.8. Инженерная инфраструктура

### 5.8.1. Водоснабжение

На первую очередь строительства предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения города. Водоснабжение первоочередной жилой застройки города осуществляется из городских водопроводных кольцевых сетей.

На площадке насосной станции второго подъема дополнительно к двум существующим резервуарам по 500 м3 запроектировать и построить резервуар емкостью 1000 м3.

Общая протяженность водопроводных сетей города составит 45,03 км, из них:

- – на первую очередь строительства:

- существующие сохраняемые сети – 21,13 км;

- существующие реконструируемые сети – 21,1 км;

- новое строительство – 2,8 км.

### 5.8.2. Бытовая канализация

Необходимо продолжить строительство недостроенных очистных сооружений производительностью 10 тыс. м3/сутки, так как без них невозможно дальнейшее развитие канализационных сетей города.

На первую очередь строительства предусматривается реконструкция существующих сетей канализации – 23,2 км и канализовать районы застройки усадебного типа территорий первоочередного освоения жилых районов города протяженностью 2,2 км (см. плановые материалы).

Построить две КНС и напорные коллектора от канализационных насосных станций до самотечных сетей протяженностью - 3,5 км.

### 5.8.3. Дождевая канализация

Проектными решениями строительство дождевой канализации намечено на расчетный срок.

### 5.8.4. Теплоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь строительства до 2020г построить 80,0 тыс.м2 жилья, из них 40,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5, 12,0 тыс. м2 – этажностью от 2 до 3, остальная часть 28,0 тыс.м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 при расчетной температуре наружного воздуха -28оС.

Тепловые нагрузки на объекты культурно-бытового обслуживания, относящиеся к первой очереди строительства определены по паспортам типовых проектов.

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую очередь составляет 3,8 Гкал/ч. Подключение потребителей первой очереди возможно осуществить от котельной №3.

Теплоснабжение секционной застройки будет решено при разработке схемы теплоснабжения города.

### 5.8.5. Газоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь строительства до 2020г построить 80 тыс.м2 жилья, из них 40 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5,  12 тыс. м2 приходится на долю застройки в 2-3 этажа, остальная часть 28 тыс.м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

В домах секционной застройки устанавливаются только газовые плиты.

Расход газа на первую очередь строительства секционной застройки составит 890 м3/ч.

Теплоснабжение секционной застройки планируется от существующих котельных.

В домах  усадебной застройки планируется установка газовых плит и газовых двухконтурных котлов для индивидуального отопления и горячего водоснабжения.

Расход газа на дома усадебной застройки на первую очередь строительства – 1120м3/ч.

Общий расход газа на проектируемое строительство составит на первую очередь –2010 м3/ч.

### 5.8.6.Электроснабжение

Необходимо предусмотреть на ПС «Городская» шумозащитные мероприятия для уменьшения их зон шумового дискомфорта до границ прилегающей территории социального и культурно-бытового обслуживания (с обеспечением уровня шума L≤45ДБА).

Первоочередным мероприятием является завершение строительства линии 110кВ к ПС 110/10кВ «Городская» и ввод в эксплуатацию ПС 110/10кВ «Городская».

Необходима замена комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0.4кВ на закрытый тип. Следует также заменять воздушные линии электропередачи 0.4-10кВ на ВЛИ (ВЛ с применением самонесущих изолированных проводов) и на кабельные линии.

По мере развития города, необходимо дальнейшее строительство сетей напряжением 10/0.4кВ по петлевой и двух лучевой схеме.

Рекомендуется в развитие настоящего генплана разработать «Схему развития городских электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки проектов по их строительству, расширению и реконструкции.

### 5.8.7. Средства связи

Необходимо внедрение цифрового оборудования на АТС. Это улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС, позволит на используемых площадях значительно увеличивать монтируемую емкость.

Для улучшения качества связи необходимо также заменять воздушную прокладку сетей телефонизации на кабельную прокладку (в грунте, канализации).

### 5.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории

К первоочередным мероприятиям по благоустройству и инженерной подготовке территории города относятся:

- детальные геологические и гидрологические изыскания перед планируемым строительством;

- подсыпка участков застройки в северо-восточной и южной частях города;

- устройство дренажей в зоне проектируемой капитальной застройки;

- углубление и расчистка русла реки Шитки;

- сохранение существующих и дальнейшее расширение озелененных территорий;

- рекультивация несанкционированных свалок по берегам водоёмов.

Показатели:

- Подсыпка территорий – 1,24 млн.м3, в том числе 1 очередь – 0,86 млн.м3.

- Устройство закрытых дренажей – 32 га, в том числе 1 очередь – 14 га.

## 5.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Генеральным планом предусмотрены первоочередные мероприятия, направленные на улучшение экологии города и создания благоприятной среды обитания населения:

Строительство жилой застройки на северо-востоке и юго-западе г.Покров на свободной незастроенной территории в экологически благоприятных условиях, вне санитарно защитных зон промышленных предприятий.

Разработка проекта расчетной санитарно защитной зоны для южной промышленной зоны, подтверждение размеров СЗЗ замерами загрязнения атмосферного воздуха и физического (шумового) воздействия с определением окончательного ее размера. При необходимости решается вопрос о  выносе селитебной застройки (жилье, ДДУ, школы и т.п.) за пределы установленной санитарно-защитной зоны.

Разработка сводного проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ для города в целом. На основании этой работы выполнить анализ существующей экологической ситуации и учесть полученные данные при дальнейшем проектировании инфраструктуры.

Выполнить инструментальные замеры уровня шума, создаваемого автотранспортом вдоль автомагистрали - ул.Ленина. На основании выполненных замеров решить вопрос о необходимости установки шумозащитных экранов в местах неблагоприятного акустического режима.

На первую очередь строительства предусматривается канализование застройки усадебного и секционного типа территорий первоочередного освоения жилых районов города.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию очистных сооружений биологической очистки сточных вод для достижения качества очистки воды до до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения (р.Вольга).

# 6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Табл. N 24

|  | Показатели | Единица измерения | Исходный год | I-очередь 2020г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель МО г.Покров |  | 2153 | 2153 | 2153 |
|  | Из общей площади земель территории: |  |  |  |  |
|  | -жилой и общественно-деловой | га | 206 | - | 296 |
|  | -зеленых насаждений общего пользования | га | 22 | - | 54 |
|  | -промышленной, коммерческой и коммунально-складской застройки | га | 115 | - | 136 |
|  | -инженерной и транспортной инфраструктур | га | 16 | - | 144 |
|  | -сельскохозяйственного использования | га | 237 | - | 185 |
|  | -рекреационные | га | 524 | - | 578 |
|  | -иные территории | га | 1033 | - | 760 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 15,68 | 15,8 | 16,5 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | дети до 15 лет | % | 15,2 | 16,0 | 16,5 |
|  | население в трудоспособном возрасте | -‘’- | 61,0 | 58,2 | 56,0 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -‘’- | 23,8 | 25,8 | 27,5 |
| 2.3 | Численность занятого населения (всего) | тыс.чел % | 4,27 27,4 | - | 6,9 41,8 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | в материальной сфере | % | 18,0 | - | 24,4 |
|  | в обслуживающей сфере | % | 9,4 | - | 17,4 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.кв.м общ.пл. | 323,8 | 397,0 | 495,0 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в-4-5 этажных домах | -‘’- | 216,9 | 256,9 | 313,9 |
|  | в 2-3 этажных домах | -‘’- | 42,1 | 48,8 | 67,2 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -“- | 64,8 | 91,3 | 113,9 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда, всего | -‘’- | - | 6,8 | 13,8 |
| 3.4 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль | тыс.кв.м общ.пл/% | - |  |  |
|  | по техническому состоянию | -“- | - | 6,4 | 6,4 |
|  | по другим причинам | -“- | - | 0,4 | 7,4 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -‘’- | - | 317,0 | 310,0 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство, всего: | тыс.кв.м общ.пл/% | - | 80,0 100 | 185,0 100 |
| 3.7 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | тыс.кв.м общ.пл/% | - | 28,0 35 | 56,0 31 |
|  | 2-3 этажа | -‘’- | - | 12,0 15 | 32,0 17 |
|  | 4-5 этажей | -‘’- |  | 40,0 50 | 97,0 52 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 87,4 | - | 100 |
|  | канализацией | % | 86,4 | - | 100 |
|  | газом | % | 95,9 | - | 100 |
|  | теплом | % | 97,7 | - | 100 |
|  | горячей водой | % | 86,7 | - | 100 |
|  | Напольными электроплитами | % | 0,8 | - |  |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 20,6 | 25,0 | 30,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | 770 49 | 790 50 | 825 50 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 1100 71 | 1760 110 | 2220 135 |
| 4.3 | Больницы всего/1000 чел. | коек | 100 6,4 | 100 6,3 | 190 11,5 |
| 4.4 | Поликлиники всего/1000 чел. | посещ см. | 400 25,6 | 400 25,3 | 500 30,2 |
| 4.5 | Дома культуры и клубы всего/1000 чел. | мест | 150 10 | 350 22 | 1320 80 |
| 4.6 | Спортивные залы всего/1000чел. | Кв.м | 640 41 | 640 41 | 990 60 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий городского общественного пассажирского транспорта по оси улиц (автобус) | км | 5,6 | 5,6 | 11,4 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог-всего | км | 15,1 | 15,1 | 35.5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -магистраль федерального значения М-7 «Волга» (в границах города) | км | 3,9 | 3,9 | 4.5 |
|  | -общегородского значения регулируемого движения | км | 4.9 | 4,9 | 8,8 |
|  | -районного значения транспортно-пешеходные | км | 6.3. | 6,3 | 18,4 |
|  | -магистральной дороги регулируемого движения | км | - |  | 3.8 |
| 5.3 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: -в пределах застроенных территорий | км/км2 | 0.93 | 0.86 | 1.3 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - | 2 |
| 5.5 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | минут | в пределах 30 | в пределах 30 | 29 |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей на 1000жит. | 160 | 200 | 243 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего | куб.м/сут | 5160,6 | 8113,4 | 8590,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые цели | -«- | 3252,6 | 6025,7 | 6293,9 |
|  | на производственные нужды | -«- | 1898,0 | 2087,7 | 2296,5 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений (водо | куб.м/сут | 4204,3 | 7072,5 | 7445,4 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -«- | 5150,6 | 8113,4 | 8590,4 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | - | 381,4 | 381,4 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 42,23 | 45,03 | 61,53 |
| 6.2. | Канализация: |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего | куб.м/сут | 5690,2 | 7917,1 | 8418,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -«- | 3252,6 | 5235,7 | 5468,9 |
|  | производственные сточные воды | -«- | 1790,1 | 1969,1 | 2166,1 |
|  | поступления от сторонних потребителей |  | 647,5 | 712,3 | 783,6 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб.м/сут | 3600 | 10000 | 10000 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 45,26 | 50,96 | 70,96 |
| 6.3 | Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка | Мвт | 13,7 | 20,0 | 24,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -‘’- | 4,1 | 5,4 | 6,8 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт/час/год | 1300 | 1730 | 2170 |
|  | Годовое электропотребление ЖСК | Млн Квт.час/год | 20,38 | 27,3 | 35,8 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 44,6 | 76,6 | 76,6 |
| 6.4. | Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год |  |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжение, всего | Гкал/час | 73,93 | 77,73 | 82,84 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | районные котельные | -«- | 73,93 | 77,73 | 82,84 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 47,9 | 49,0 | 52,0 |
| 6.5 | Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | 82 | 95 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа,(новое строительство): | куб.м /час |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на нужды населения | -“- |  | 2010 | 4450 |
|  | на производственные нужды | -“- |  |  |  |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Подсыпка территории | млн.м3 |  | 0,86 | 1,24 |
| 6.6.2 | Устройство закрытых оврагов | га |  | 14,0 | 32,0 |

# 7. ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ